## Slide 1: Operaciones con riesgos de caídas
Montaje de acero y hormigón
Prevención de caídas en la construcción

## Slide 2: Objetivos de aprendizaje
Comprensión de los requisitos de la OSHA para la protección contra caídas durante las operaciones con hormigón
    Trabajo con acero de refuerzo
    Trabajo en moldes
    Montaje de prefabricados de hormigón
Comprensión de los requisitos de la OSHA para la protección contra caídas durante el montaje de acero
Identificación de las prácticas recomendadas para proteger a los trabajadores de las caídas durante las operaciones con hormigón
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón

## Slide 3: Protección de acero de refuerzo
Las tapas deben proteger de lesiones, especialmente del empalamiento.
Las tapas con sombrero no están permitidas en las barras verticales bajas.
Tapa con sombrero
Tapa reforzada
Caps can pop
Tapa de montaje 2x4
Correcto
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón
Notes: Rebar caps must be able to with stand impalement if vertical.
The standard, 29 CFR 1926.701(b), states: "all protruding reinforcing steel, onto and into which employees could fall, shall be guarded to eliminate the hazard of impalement." The key words are "to eliminate the hazard of impalement." Exposure to impalement is always a consideration when employees are working above rebar or other sharp protrusions. The critical element when evaluating any job activity is the recognition or identification of impalement hazards and the exposure to employees. As you know, construction activities constantly change and contractors must remain aware of and provide protection from or alternative work practices to eliminate impalement hazards
When employees are working at any height above exposed rebar, fall protection/prevention is the first line of defense against impalement. Fall protection/prevention is also applicable when the rebar is below grade, e.g., footings or other excavations, where a fall into a trench would present an impalement hazard. When work is at grade, impalement exposure is dependent upon numerous situations and conditions; proximity of rebar to worker, height of rebar, e.g., working around rebar that is 3-6 feet high would not likely pose an impalement hazard. Rebar caps/covers are appropriate to prevent cuts, abrasions or other minor injuries when working at grade and there is no impalement hazard.

## Slide 4: Sistemas de posicionamiento
Los dispositivos de posicionamiento permiten trabajar con las manos libres.
Puede ser necesaria una protección adicional contra caídas (amarre) para desplazarse de un punto a otro o acceder a otra área.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón

## Slide 5: Trabajar en jaulas de paredes de acero de refuerzo
Los trabajadores deben estar protegidos por encima de 6 pies cuando trabajen en TODOS los ensamblajes de acero de refuerzo.
Los trabajadores pueden desplazarse de un punto a otro en los ensamblajes de acero de refuerzo de colocación empotrada hasta 24 pies si son de tipo escalera.
Pero solo 6 pies si el ensamblaje se coloca en el suelo y se levanta en su lugar.
    (Interpretaciones de OSHA de 20/06/95 y 19/05/97)
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón
Notes: OSHA Interpretation:
Through the promulgation of the existing standard, section §1926.501(b)(5), OSHA clearly indicates that Subpart M applies to construction work performed on vertical surfaces, such as rebar structures. In response to your December 1994 presentation of information, the Agency issued a letter acknowledging that fall protection is not necessary for employees climbing or moving on built-in-place rebar assemblies at heights below 24 feet.
OSHA Interpretation:
The Occupational Safety and Health Administration's letter to Mr. Codding and a compliance interpretation issued on February 2, 1995, apply
to built-in-place rebar assemblies only. You are correct in your understanding that this policy does not apply to rebar assembly sections built
on the ground and which are then lifted into place by a crane or other equipment. In this situation fall protection is required at all times for
employees working above six feet in height (including while climbing or moving point to point)

## Slide 6: Protección contra caídas en moldes verticales
Con gancho
Los trabajadores deben estar protegidos cuando se encuentran a 6 pies o más.
Deben posicionarse antes de trabajar en moldes de columnas y muros.
Si el molde vertical está cerca de un borde, el empleado debe colocarse la protección contra caídas antes de subir al molde.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón

## Slide 7: Construcción de moldes apuntalados
Los empleados están expuestos a caídas importantes durante la construcción de moldes alrededor de columnas perimetrales.
Deben tener protección contra caídas.
Este trabajador está atado a la columna por detrás del borde.
Caídas
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón

## Slide 8: Moldes de columnas
¿Hay riesgos de caídas?
Los andamios o las jirafas ayudan a reducir la exposición a caídas.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón
Notes: Shored Forming systems are temporary structures meeting the definition of a scaffold. Fall protection must be considered based on those requirements.

## Slide 9: Correas de seguridad en T
Las correas de seguridad son anclajes simples y efectivos en la construcción de hormigón.
Se deslizan sobre el acero de refuerzo y se incrustan en el hormigón.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón

## Slide 10: Riesgos potenciales de tropiezo
Existen riesgos potenciales de tropiezo en los suelos reforzados.
Las pasarelas provisorias son un buen control del peligro.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón
Notes: Workers can slip and get feet between rebar that can cause a serious leg injury.

## Slide 11: Estructura de hormigón prefabricado: zonas de acceso controlado
Los empleados pueden trabajar en una Zona de Acceso Controlado (Controlled Access Zone, CAZ) bajo un plan contra caídas calificado cuando se pueda demostrar que la protección estándar contra caídas es inviable.
El plan debe ser específico para el lugar.
Todos los empleados deben estar capacitados sobre la instalación segura de prefabricados de hormigón.
El encargado de controlar la seguridad debe supervisar la seguridad contra caídas.
Deben instalarse líneas de advertencia a lo largo de los bordes e instalarse barandas lo antes posible.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón
Notes: 1926.501(b)(12)
"Precast concrete erection." Each employee engaged in the erection of precast concrete members (including, but not limited to the erection of wall panels, columns, beams, and floor and roof "tees") and related operations such as grouting of precast concrete members, who is 6 feet (1.8 m) or more above lower levels shall be protected from falling by guardrail systems, safety net systems, or personal fall arrest systems, unless another provision in paragraph (b) of this section provides for an alternative fall protection measure. Exception: When the employer can demonstrate that it is infeasible or creates a greater hazard to use these systems, the employer shall develop and implement a fall protection plan which meets the requirements of paragraph (k) of 1926.502.
Note: There is a presumption that it is feasible and will not create a greater hazard to implement at least one of the above-listed fall protection systems. Accordingly, the employer has the burden of establishing that it is appropriate to implement a fall protection plan which complies with 1926.502(k) for a particular workplace situation, in lieu of implementing any of those systems.

## Slide 12: Colocación y recepción de tablones
Acérquese al tablón cuando esté a la altura de la cintura.
Siempre debe utilizarse la sujeción.
El encargado de controlar la seguridad supervisa la seguridad del proceso de instalación si se trabaja con un plan.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón

## Slide 13: Estructura de acero

## Slide 14: Pernos de alta resistencia cortante
Los pernos de alta resistencia cortante se utilizan habitualmente en la construcción de tarimas de hormigón compuesto.
Pero suponen un peligro de tropiezo.
Los trabajadores no deben caminar sobre las vigas con pernos u otros elementos protuberantes.
Debe haber una plataforma de trabajo alternativa.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón
Notes: Discuss that shear studs are very common in bridge construction. In many parts of the country it is common that these studs be installed at the fabricator.
OSHA has rescinded a previous interpretation that called the installation De minimus
This Instruction does not alter any other provisions of OSHA Instruction CPL 02-01-034 (formerly CPL 2-1.34),
which remains in full force and effect. The revision to Question and Answer #23 is effective as of April 30, 2010.
The de minimis policy described in the original version of Question and Answer #25 will continue to apply where
the component was fabricated with shear connectors or other similar devices prior to April 30, 2011, or where
the contract date for fabrication of the component with factory-installed shear connectors or other similar
devices was prior to April 30, 2011. In all other instances the revised version of Question and Answer #25 is
effective as of April 30, 2010. The text of the OSHA Instruction CPL 02-01-034 (formerly CPL 2-1.34) on the web
will be amended accordingly within two weeks of the issuance date. In addition, OSHA Instruction CPL 02-01-
046 (Sept. 30, 2009) is cancelled, effective as of April 30, 2010.
While OSHA encourages employers to exceed the fall protection requirements of the standard and have
all workers use fall protection, section 1926.754(c)(1) is an engineering control that helps prevent tripping,
which helps to prevent injury from falling on a shear connector and helps to prevent falls. Therefore, such an
employer would be required to comply with section 1926.754(c)(1).

## Slide 15: Viguetas como anclajes de caída
Las viguetas no pueden utilizarse como anclajes de detención de caídas, a menos que exista una aprobación por escrito de una persona calificada.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón
Notes: 1926.757(a)(9) The joist may not be stable enough to support a 5,000 lb. Load. The top chord angles of the joist may also not hold a beam clamp or other device.

## Slide 16: Protección contra caídas en construcciones metálicas
Las vigas y viguetas no pueden utilizarse como anclajes de detención de caídas, a menos que lo apruebe una persona calificada.
No se puede caminar sobre las vigas hasta que se hayan instalado todos los puentes permanentes y se disponga de protección contra caídas.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón

## Slide 17: Protección contra caídas
Debe proporcionarse a 15 pies.
Excepciones (15 a 30 pies)
    Conexión inicial
    Tarimas en una “zona controlada durante instalación de cubierta”
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón
Notes: 1926.760 Initial connecting is setting main support frame members such as columns, beams, joists, etc.

## Slide 18: Conectores
Un empleado que, trabajando con equipos de elevación, coloca y conecta miembros o componentes estructurales.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón
Notes: Connectors are defined by work activity not by title. They are only a connector while actually doing connecting work under definition of the standard.
Connectors. Each connector shall:
1926.760(b)(1)
Be protected in accordance with paragraph (a)(1) of this section from fall hazards of more
than two stories or 30 feet (9.1 m) above a lower level, whichever is less;
1926.760(b)(2)
Have completed connector training in accordance with § 1926.761; and
1926.760(b)(3)
Be provided, at heights over 15 and up to 30 feet above a lower level, with a personal fall
arrest system, positioning device system or fall restraint system and wear the equipment
necessary to be able to be tied off; or be provided with other means of protection from
fall hazards in accordance with paragraph (a)(1) of this section.

## Slide 19: Conectores 2
Debe estar protegido contra riesgos de caídas de más de dos pisos o 30 pies por encima de un nivel inferior, lo que sea menor.
Debe haber completado la capacitación sobre el conector.
Debe estar provisto (en alturas de más de 15 pies y menos de 30 pies por encima de un nivel inferior) de un sistema personal de detención de caídas, un sistema de dispositivos de posicionamiento o un sistema de retención de caídas.
Debe llevar el equipo necesario para estar atado o provisto de otros medios de protección contra caídas.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón
Notes: 1926.760(b) Read the text. Note that basically fall systems must be installed at 15 feet. So, there is no reason to allow the connector to work higher.
Connectors. Each connector shall:
1926.760(b)(1)
Be protected in accordance with paragraph (a)(1) of this section from fall hazards of more
than two stories or 30 feet (9.1 m) above a lower level, whichever is less;
1926.760(b)(2)
Have completed connector training in accordance with § 1926.761; and
1926.760(b)(3)
Be provided, at heights over 15 and up to 30 feet above a lower level, with a personal fall
arrest system, positioning device system or fall restraint system and wear the equipment
necessary to be able to be tied off; or be provided with other means of protection from
fall hazards in accordance with paragraph (a)(1) of this section.

## Slide 20: Utilizar jirafas
El uso de jirafas, siempre que sea posible, elimina la necesidad de subirse al acero y elimina algunos problemas de protección contra caídas.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón

## Slide 21: Tarimas completamente entablonadas
Se mantendrá un piso completamente entablonado o con cubiertas o redes de seguridad en un radio de dos pisos o 30 pies, lo que sea menor, directamente debajo de cualquier trabajo de instalación que se esté realizando.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón
Notes: 1926.754(b)(3)
within two stories or 30 feet, whichever is less. Section 1926.760 requires workers above 15 feet to be protected
from falls, with two exceptions: section 1926.760(b)(3) and (c) allows workers engaged in certain steel erection
activities (initial connecting; decking in a Controlled Decking Zone) below 30 feet to work without using fall
protection. Can an employer's requirement that all workers be protected by fall arrest systems, including those
engaged in connecting and decking, take the place of compliance with the 1926.754(b)(3) floor/net
requirement?
Answer: While OSHA encourages employers to exceed the fall protection requirements of the standard and have
all workers use fall protection, section 1926.754(b)(3) provides additional safeguards. Therefore, such an
employer would be required to comply with 1926.754(b)(3). However, compliance staff retain their normal
discretion to determine, on a case by case basis, that violations are de minimis where there is no direct or
immediate relationship to safety or health, and the employer's use of personal fall protection systems at all times
may be a factor in such a determination. See OSHA's Field Operations Manual, CPL 02-00-148 (Nov. 9, 2009),
section VIII.

## Slide 22: Zona controlada durante instalación de cubierta (CDZ)
Un área marcada en la que la instalación inicial y la colocación de la tarima metálica pueden tener lugar sin protección contra caídas.
El acceso a la zona es controlado.
No más de 90 x 90 pies de ancho.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón

## Slide 23: Zona controlada durante instalación de cubierta (CDZ) 2
La zona controlada durante instalación de cubierta (CDZ) está definida por una línea de control o por cualquier otro medio que restrinja el acceso.
    Una línea de control para una CDZ se instala a no menos de 6 pies (1.8 m) ni a más de 90 pies del borde saliente.
    Las líneas de control se extienden a lo largo de todo el borde saliente o sin protección y son aproximadamente paralelas a este.
    Las líneas de control se conectan a cada lado a un sistema de barandas, pared, montante u otro anclaje adecuado.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón

## Slide 24: Zona controlada durante instalación de cubierta (CDZ) 3
Las líneas de control consisten en cuerdas, cables, cintas o materiales equivalentes, y barras de soporte como los siguientes:
    Cada línea está aparejada y sostenida de tal manera que su punto más bajo (incluida la inclinación) no esté a menos de 39 pulgadas desde la superficie de trabajo o de paso, y su punto más alto no esté a más de 45 pulgadas de la superficie de trabajo o de paso.
    Cada línea tiene una resistencia mínima a la rotura de 200 libras.
    *Apéndice D de la Subparte R: ilustración del uso de líneas de control para demarcar zonas controladas durante instalación de cubierta (CDZ): Guías no obligatorias para cumplir con § 1926.760(c)(3)
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón

## Slide 25: Cubierta
Puede hacerse en una “zona controlada durante instalación de cubierta” de hasta 30 pies. 1926.760(c)
Los trabajadores deben recibir capacitación.
Los trabajadores no deben cortar huecos o deben cubrir todos los huecos del piso o la cubierta de inmediato cuando realizan moldes.
Las protecciones perimetrales deben colocarse lo antes posible.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón

## Slide 26: Plan de cubierta controlada
No es obligatoria, pero es aconsejable.
Puede utilizarse entre 15 y 30 pies.
Debe ser:
    Desarrollada por una persona calificada.
    Específica del lugar.
Debe establecer procedimientos alternativos para la protección contra caídas.
Los empleados deben completar una capacitación sobre CDZ.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón
Notes: Discuss the components of a Controlled Decking Plan.
Alternate procedures can include warning lines, safety monitoring, etc.

## Slide 27: Huecos en las cubiertas
Los huecos en las cubiertas deben cubrirse.
Se instalará una malla metálica, madera contrachapada para exteriores o elementos equivalentes alrededor de las columnas donde los tablones o las cubiertas de metal no encajen bien.
1926.501(b)(4): “Huecos”.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón
Notes: 1926.754(e)(4)

## Slide 28: Operaciones de cubiertas
Los empleados que trabajen a más de 30 pies deben estar protegidos por una protección contra caídas convencional. 1926.760(c)
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón

## Slide 29: Instalación de cubiertas en construcciones prediseñadas
El aislamiento y los paneles de techo de las construcciones de diseño de sistemas se incluyen en esta sección.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón
Notes: This includes pre-engineered decks with insulation lay out.

## Slide 30: Aislamiento simple Saver Plus Construcciones prediseñadas
El sistema crea una red de protección contra caídas a la vez que sujeta el aislamiento.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón

## Slide 31: Construcciones prediseñadas con sistema Skyweb
Actúa como una red de seguridad interna.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón

## Slide 32: Uso de sistemas de instalación de cubiertas (Prediseñados)
Los sistemas de instalación de cubiertas y los sistemas de andamios eliminan muchos riesgos de caídas en grandes cubiertas de techos prediseñados.
Sistema Elaminator
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón

## Slide 33: Custodia de la protección contra caídas
El contratista controlador debe inspeccionar y aceptar el control y la responsabilidad de la protección contra caídas, como las barandas de cables, cuando el constructor de acero abandone el lugar.
El contratista controlador debe asegurarse de que los cables cumplan con las normas antes de aceptar.
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón
Notes: 1926.760(g)
This is a potential liability issue.
Guardrail deflection is something that needs to be checked for compliance. Cables cannot deflect to below 39”

## Slide 34: ¿Tiene preguntas?
Operaciones con riesgo de caídas - Montaje de acero y hormigón