## Slide 1: Obligación de disponer de protección contra caídas
Prevención de caídas en la construcción

## Slide 2: ¿Qué es la protección contra caídas?
Una serie de medidas razonables adoptadas para eliminar o controlar los efectos perjudiciales de una caída involuntaria durante el acceso o el trabajo en altura.
Obligación de disponer de protección contra caídas
Notes: A great OSHA video giving a wonderful overview of the standard

## Slide 3: ¿Qué es la protección contra caídas? 2
Obligación de disponer de protección contra caídas

## Slide 4: Programa de protección contra caídas
¿Exige la OSHA que su empresa disponga de un programa de prevención y protección contra caídas por escrito?
    No, pero sí exige lo siguiente:
      El empleador deberá proporcionar un programa de capacitación para cada empleado que podría estar expuesto a riesgos de caídas. El programa deberá permitir a cada empleado reconocer los peligros de caídas y deberá capacitar a cada empleado en los procedimientos a seguir para minimizar estos peligros.
      Norma: 1926.503(a)(1)
Obligación de disponer de protección contra caídas

## Slide 5: Programa de protección contra caídas 2
La práctica recomendada es tener un programa por escrito en el que se describa como mínimo lo siguiente:
    Jerarquía de los controles de protección contra caídas;
    Capacitación y responsabilidades de los empleados;
    Responsabilidades del empleador, y
    Sistemas de protección contra caídas/prevención de caídas utilizados
      barandas, sistemas personales de retención de caídas, rescate, posicionamiento, líneas de advertencia, etc.…
Obligación de disponer de protección contra caídas

## Slide 6: Jerarquía de los controles de protección contra caídas
Prioridad | Control | Ejemplos
Primero | Eliminar el riesgo de caídas | Llevar el trabajo a nivel del suelo. Utilizar herramientas para eliminar el trabajo por encima del nivel del suelo.
Segundo | Retención de caídas pasivas | Instalar barreras físicas, como barandas o parapetos, para prevenir caídas.
Tercero | Retención de caídas activas | Utilizar un sistema de retención (es decir, arnés de cuerpo completo, eslingas y anclajes) para prevenir caídas.
Cuarto | Detención de caídas | Utilizar un sistema personal de detención de caídas o red de seguridad para minimizar las lesiones por caídas.
Quinto | Zonas de acceso controlado (Controlled Access Zone, CAZ) como último recurso | Cuando la protección contra caídas no sea factible, proporcione la capacitación adecuada, supervisión en el lugar de trabajo, señalización y barreras visibles para impedir que los trabajadores accedan a las zonas de riesgo de caídas.
Obligación de disponer de protección contra caídas

## Slide 7: Jerarquía de los controles de protección contra caídas 2
Obligación de disponer de protección contra caídas
Notes: Change graphic to add titles Active and Passive

## Slide 8: Áreas específicas
Caminar por superficies de trabajo
Bordes salientes
Zonas de elevación
Huecos
Obligación de disponer de protección contra caídas

## Slide 9: Áreas específicas 2
Encofrado y acero de refuerzo
Excavaciones
Equipos peligrosos
Obligación de disponer de protección contra caídas

## Slide 10: Áreas específicas 3
Albañilería en alto y trabajos relacionados
Trabajos de techado en techos de pendiente baja
Techos inclinados
Montaje de prefabricados de hormigón
Obligación de disponer de protección contra caídas

## Slide 11: Áreas específicas 4
Construcción residencial
Aberturas en paredes
Protección contra caída de objetos
Obligación de disponer de protección contra caídas

## Slide 12: Obligación de disponer de protección contra caídas 2
Caminar por superficies de trabajo
    DEBE tener la resistencia y la integridad estructural necesarias para soportar a los empleados de manera segura.
Laterales y bordes sin protección.
    Proteja a los empleados de todos los lados, pisos o bordes que estén a 6 pies (1.8 m) o más por encima de un nivel inferior.
    Sistemas de barandas, sistemas de redes de seguridad o sistemas personales de detención de caídas (PFAS)
Obligación de disponer de protección contra caídas

## Slide 13: Obligación de disponer de protección contra caídas 3
Bordes salientes - Título 29 del CFR, parte 1926.501(b)(2)
    Cada trabajador que construya un borde saliente a 6 pies o más por encima de un nivel inferior debe estar protegido por sistemas de barandas, sistemas de redes de seguridad o sistemas personales de detención de caídas.
    Excepción: cuando el empleador puede demostrar que el uso de estos sistemas es inviable o crea un peligro mayor, deberá elaborar y aplicar un plan de protección contra caídas.
Obligación de disponer de protección contra caídas

## Slide 14: Obligación de disponer de protección contra caídas 4
Zonas de elevación - Título 29 del CFR, parte 1926.501(b)(3)
    Cada trabajador ubicado en una zona de elevación debe estar protegido de caídas de 6 pies o más por sistemas de barandas o sistemas personales de detención de caídas.
    ¿Qué ocurre si se retiran las barandas para colocar una carga?
Obligación de disponer de protección contra caídas
Notes:     There may be times when the guardrail systems (or chain, gate, or guardrail) must be removed in whole or part to facilitate hoisting operations. For example, during the landing of materials, a worker may need to lean through the access opening or out over the edge of the access opening to receive or guide equipment and materials.

## Slide 15: Obligación de disponer de protección contra caídas 5
Huecos - Título 29 del CFR, parte 1926.501(b)(4)
    Cada trabajador que trabaje o camine en superficies de trabajo debe estar protegido contra las caídas en huecos (incluidas las claraboyas) que se encuentren a más de 6 pies por encima de los niveles inferiores, mediante sistemas personales de detención de caídas, cubiertas o sistemas de barandas erigidos alrededor de dichos huecos.
¿Qué es un “hueco”?
    Una abertura de más de 2 pulgadas en cualquier dirección.
Obligación de disponer de protección contra caídas
Notes: Each worker on a walking or working surface must be protected from tripping in or stepping into or through holes (including skylights) by covers.

## Slide 16: Obligación de disponer de protección contra caídas 6
Excavaciones - Título 29 del CFR, parte 1926.501(b)(7)
    Cada trabajador en el borde de una excavación de 6 pies o más de profundidad debe estar protegido contra caídas por sistemas de barandas, vallas o barricadas cuando la excavación no se puede ver fácilmente debido al crecimiento de las plantas u otra barrera visual.
    Cada trabajador en el borde de un pozo, fosa, cigüeñal y excavación similar de 6 pies o más de profundidad debe tener protección contra caídas mediante sistemas de barandas, barricadas o cubiertas. Título 29 del CFR, parte 1926.502(b)(7)(ii).
Obligación de disponer de protección contra caídas

## Slide 17: Obligación de disponer de protección contra caídas 7
Equipos peligrosos - Título 29 del CFR, parte 1926.501(b)(8)
    Cuando trabaje a 6 pies o más sobre equipos peligrosos, cada trabajador debe estar protegido por sistemas de barandas, sistemas de redes de seguridad, o sistemas personales de detención de caídas.
Obligación de disponer de protección contra caídas
Notes: When working less than 6 feet above dangerous equipment, each worker must be protected from falling into or onto the dangerous equipment by a guardrail system or equipment guards.

## Slide 18: Obligación de disponer de protección contra caídas 8
Albañilería en alto y trabajos relacionados - Título 29 del CFR 1926.501(b)(9)
    Cuando los trabajadores realizan albañilería en alto y trabajos relacionados a 6 pies o más por encima de un nivel inferior:
      Deben estar protegidos por sistemas de barandas, sistemas de redes de seguridad o sistemas de detención de caídas; o
      Deben trabajar en una zona de acceso controlado (CAZ). Todos los trabajadores que alcancen más de 10 pulgadas por debajo del nivel de la superficie sobre la que caminan o trabajan deben estar protegidos por un sistema de barandas, un sistema de red de seguridad o un sistema personal de detención de caídas.
Obligación de disponer de protección contra caídas

## Slide 19: Obligación de disponer de protección contra caídas 9
Trabajos de techados en techos de pendiente baja - Título 29 del CFR 1926.501(b)(10)
    Un techo de pendiente baja tiene una inclinación menor o igual a 4 en 12 (vertical a horizontal). Cuando se realizan trabajos de techado en un techo de pendiente baja que tiene uno o más lados o bordes desprotegidos de 6 pies o más por encima de los niveles inferiores, los trabajadores deben estar protegidos contra las caídas mediante los siguientes elementos:
      sistemas de barandas, sistemas de redes de seguridad, sistemas personales de detención de caídas;
O
      una combinación de sistemas de protección contra caídas convencionales y sistemas de líneas de advertencia, o
      un sistema de líneas de advertencia y un sistema de monitoreo de seguridad.
Obligación de disponer de protección contra caídas
Notes: When engaged in roofing work on low-slope roofs 50 feet or less in width, the use of a safety monitoring system without a warning line system is permitted.

## Slide 20: Obligación de disponer de protección contra caídas 10
Trabajos en techos inclinados - Título 29 del CFR 1926.501(b)(11)
    Un techo inclinado tiene una inclinación superior de 4 en 12 (vertical a horizontal). Cuando se realizan trabajos en un techo inclinado que tiene uno o más lados o bordes desprotegidos de 6 pies o más por encima de los niveles inferiores, cada trabajador debe estar protegidos mediante los siguientes elementos:
      Sistemas de barandas con tabla de capellada;
      Sistemas de redes de seguridad, o
      Sistemas personales de detención de caídas.
Obligación de disponer de protección contra caídas

## Slide 21: Obligación de disponer de protección contra caídas 11
Construcción residencial - Título 29 del CFR, parte 1926.501(b)(13)
    Los trabajadores ocupados en la construcción residencial a 6 pies o más sobre niveles más bajos deben estar protegidos por sistemas de protección contra caídas convencionales (es decir, sistemas de barandas, sistemas de redes de seguridad o sistemas personales de detención de caídas), a menos que otra disposición en el Título 29 del CFR 1926.501(b) prevea una medida alternativa de protección contra caídas.
Obligación de disponer de protección contra caídas
Notes: Exception: When the employer can demonstrate that it is infeasible or creates a greater hazard to use these systems, the employer must develop and implement a site-specific fall protection plan which meets the requirements of 29 CFR 1926.502(k). See the section on Fall Protection Plans, below.

## Slide 22: Obligación de disponer de protección contra caídas 12
Construcción residencial - Título 29 del CFR, parte 1926.501(b)(13)
    A efectos de determinar la aplicabilidad de la sección 1926.501(b)(13), el término “construcción residencial” abarca los trabajos de construcción que cumplen con los dos elementos siguientes:
      El uso final de la estructura por construir debe ser un hogar, es decir, una vivienda.
      La estructura por construir debe realizarse con materiales y métodos tradicionales de construcción de estructuras de madera.
Obligación de disponer de protección contra caídas
Notes: The limited use of structural steel in a predominantly wood-framed home, such as a steel I-beam to help support wood framing, does not disqualify a structure from being considered residential construction.
For more information see OSHA’s Compliance Guidance for Residential Construction, STD 03-11-002.

## Slide 23: Obligación de disponer de protección contra caídas 13
Aberturas en paredes - Título 29 del CFR, parte 1926.501(b)(14)
    Cada trabajador que trabaje en, sobre o cerca de aberturas en paredes (incluidas aquellas con conductos acoplados), donde el borde inferior exterior de la abertura de la pared está a 6 pies o más por encima de los niveles inferiores y el borde inferior interior de la abertura de la pared está a menos de 39 pulgadas por encima de la superficie para caminar o trabajar, debe estar protegido con un sistema de barandas, un sistema de redes de seguridad o un sistema personal de detención de caídas.
Obligación de disponer de protección contra caídas

## Slide 24: Obligación de disponer de protección contra caídas 14
Huecos de ascensor (protección contra caídas) - Título 29 del CFR, parte 1926.501(b)(1)
    Cada empleado en una superficie de trabajo o de paso con un lado o borde sin protección que esté a 6 pies (1.8 m) o más sobre un nivel inferior deberá estar protegido contra caídas mediante el uso de sistemas de barandas, sistemas de redes de seguridad o sistemas personales de detención de caídas.
Obligación de disponer de protección contra caídas
    Malla
    Puerta
    Cabildeo
Notes:     There may be times when the guardrail systems (or chain, gate, or guardrail) must be removed in whole or part to facilitate hoisting operations. For example, during the landing of materials, a worker may need to lean through the access opening or out over the edge of the access opening to receive or guide equipment and materials.

## Slide 25: Obligación de disponer de protección contra caídas 15
Huecos de ascensor (caída de objetos) - Título 29 del CFR, parte 1926.501(c) - (c)3
    Cuando un empleado está expuesto a la caída de objetos, el empleador hará que cada empleado lleve un casco y aplicará una de las siguientes medidas:
      Colocar tablas de capelladas, pantallas o sistemas de barandas para evitar que caigan objetos desde niveles superiores.
      Colocar barricadas en la zona a la que podrían caer objetos.
Obligación de disponer de protección contra caídas
    Malla
    Puerta
    Cabildeo
Notes:     There may be times when the guardrail systems (or chain, gate, or guardrail) must be removed in whole or part to facilitate hoisting operations. For example, during the landing of materials, a worker may need to lean through the access opening or out over the edge of the access opening to receive or guide equipment and materials.

## Slide 26: Protección contra caída de objetos
Barandas - Título 29 del CFR, parte 1926.502(j)(5)
    Cuando se utilizan sistemas de barandas para evitar que caigan materiales desde un nivel a otro, las aberturas deben ser lo suficientemente pequeñas como para impedir el paso de objetos que puedan caer.
Obligación de disponer de protección contra caídas

## Slide 27: Protección contra caída de objetos 2
Trabajo de techado - Título 29 del CFR, parte 1926.502(j)(7)
    Durante el trabajo de techado, los materiales y equipos no deben almacenarse a menos de 6 pies del borde de un techo, a menos que se instalen sistemas de barandas en el borde. Cualquier material apilado, agrupado o amontonado cerca del borde de un techo debe ser estable y mantenerse por sí solo.
Capotas - Título 29 del CFR, parte 1926.502(j)(8)
    Cuando se utilizan como protección contra la caída de objetos, las capotas deben ser lo suficientemente resistentes como para evitar su desplome e impedir la penetración de objetos que podrían caer sobre ellos.
Obligación de disponer de protección contra caídas

## Slide 28: Protección contra caída de objetos 3
Tablas de capellanas - Título 29 del CFR, parte 1926.502(j)(1) a (4)
    Cuando se utilizan tablas de capellanas como protección contra la caída de objetos, deberán instalarse a lo largo de los bordes de la superficie superior de paso o de trabajo, a una distancia suficiente como para proteger a los trabajadores que trabajen debajo. Otros criterios incluyen lo siguiente:
      50 libras.
      Al menos 3.5 pulgadas.
      Cuando las herramientas, los equipos o los materiales se apilan a una altura superior a la del borde superior de una tabla de capellada, deben instalarse paneles o pantallas desde la superficie de trabajo o la tabla de capellada hasta la parte superior de la baranda superior o larguero intermedio de un sistema de barandas, a una distancia suficiente como para proteger a los trabajadores que se encuentren debajo.
Obligación de disponer de protección contra caídas

## Slide 29: ¿Tiene preguntas?
Obligación de disponer de protección contra caídas