## Slide 1: Operaciones con riesgos de caídas
Construcción de estructuras de madera
Prevención de caídas en la construcción

## Slide 2: Objetivos de aprendizaje
Comprensión de cómo la OSHA define la construcción residencial
Comprensión del uso correcto de las barandas durante las operaciones de ensamblaje
Identificación de las prácticas recomendadas durante la instalación de cabriadas para techos
Comprensión del uso correcto de los sistemas personales de detención de caídas (Personal Fall Arrest Systems, PFAS) durante las actividades de techado
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera

## Slide 3: Mayor peligro
Si el empleador puede demostrar que los sistemas de protección contra caídas requeridos son inviables o crean un peligro mayor, el empleador debe, en su lugar, desarrollar e implementar un plan de protección contra caídas específico para el lugar de trabajo por escrito de acuerdo con el Título 29 del CFR, parte 1926.502(k).
    La OSHA no considera que la “inviabilidad económica” sea una base para no proporcionar protección convencional contra caídas. Existe la presunción de que es factible y no creará un peligro mayor implementar al menos uno de los sistemas de protección contra caídas.
    La OSHA espera que los métodos de protección contra caídas enumerados en 1926.501(b)(13) puedan utilizarse sin problemas significativos de seguridad o viabilidad para la gran mayoría de las actividades de construcción residencial.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: 29 CFR 1926.501(b)(13), Residential construction fall protection states “ There is a presumption that it is feasible and it will not create a greater hazard to implement fall protection systems, Accordingly, the employer has the burden of establishing that it is appropriate to implement a fall protection plan which meets the requirements of paragraph 1926.502(k)”
The Agency has never been convinced that there are significant safety or feasibility problems with the use of conventional fall protection equipment for the vast majority of residential construction activities.
But, we also acknowledge that there may be isolated situations where it may be infeasible or create a greater hazard to use conventional fall protection in residential construction. We believe that 29 CFR 1926.501(b)(13) provides sufficient flexibility to accommodate employers in those rare situations where they find it necessary to develop a site specific alternative fall protection plan .

## Slide 4: Definición de construcción residencial
Para ser calificada como construcción residencial, se deben cumplir dos elementos:
    El uso final de la estructura por construir debe ser un hogar; es decir, una vivienda.
    La estructura por construir debe realizarse con materiales y métodos tradicionales de construcción de estructuras de madera.
      El uso limitado de vigas en I para ayudar a soportar las estructuras de madera no descalifica una estructura de ser considerada construcción residencial.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: The end- use of the structure being built must be as a home, i.e., a dwelling … and,
The structure must be constructed using traditional wood frame construction materials and methods.
The limited use of steel I-beams to help support wood framing does not disqualify a structure from being considered residential construction.

## Slide 5: Protección de cubiertas
Todos los bordes y huecos abiertos deben estar protegidos.
Deben proporcionarse barandas u otras formas de protección contra caídas.
Proteger el borde
Proteger el hueco
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: All edges and holes must be protected immediately after they’re created.

## Slide 6: Sistemas de barandas
Aquí vemos un perímetro de suelo completamente protegido por un sistema de barandas.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: Here we see a 2nd AND 3RD floor perimeters completely protected by a guard rail system.

## Slide 7: Barandas para bordes
Estas barandas se colocaron de manera tal que las paredes pudieran colocarse sin necesidad de retirarlas.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera

## Slide 8: Riesgo de caídas
Las paredes con tabiques de 24 pulgadas OC para paredes sin carga deben tener barandas.
Cualquier abertura de más de 19 pulgadas de ancho debe estar protegida.
Se aceptan paredes con tabiques de 16 pulgadas entre los centros.
1926.502(b)(2)(iii)
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: Falling from roofs is not the only area where fatalities have occurred. Open sides like this must be protected.

## Slide 9: Otros métodos de trabajo 1
Aquí hay un sistema de barandas todavía en su lugar que permite la instalación de láminas de yeso y pintura antes de instalar el pasamanos permanente y quitar la baranda.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: Here is the same system still in place through Mechanical, Electrical, Plumbing installation and dry wall.
Priming and painting can be done before installing the permanent handrail and removal of the guardrail.

## Slide 10: Riesgos de caídas
¡No está bien!
Las escaleras fijas deben tener pasamanos antes de que puedan utilizarse.
Los huecos en el suelo deben protegerse de inmediato mientras se construye la cubierta alrededor del hueco.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera

## Slide 11: Sistemas de barandas 1
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera

## Slide 12: Sistemas de barandas 2
Los soportes y las protecciones están disponibles para los sistemas de barandas que se pueden montar en el lateral o en la cubierta.
Los empleadores deben consultar las instrucciones del fabricante para una instalación adecuada.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: The ability to be either side mounted or deck mounted allows flexibility to employers when using the engineered guardrail systems we just observed.
Either way, consult the manufacturer’s instructions or a registered professional engineer to ensure proper installation.

## Slide 13: Barandas para ventanas
Las aberturas de ventanas de menos de 39 pulgadas de alto deben estar protegidas.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera

## Slide 14: Manténgase alejado de las placas superiores
Estos trabajadores están de pie sobre las placas superiores de las paredes para instalar cabriadas.
Los trabajadores deben trabajar desde andamios o escaleras móviles.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: There is no need to work from top plates. Ladders or scaffolds can be used.
There are several residential fall protection videos available from the State of Washington. Consider enhancing framing safety by showing an example for residential framing safety which is 13 minutes long and can be found at the following link. https://fortress.wa.gov/lni/shrl/VideoDetails.aspx?VideoID=850

## Slide 15: Instalación de cabriadas para techos
Trabajadores instalando cabriadas para techos desde andamios o escaleras móviles con soportes interiores.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera

## Slide 16: Andamios de pared o con soportes
Estos son ejemplos de un soporte de pared o placa superior, sistemas de andamios.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: Here are examples of wall bracket, or top plate scaffold systems.

## Slide 17: Otros métodos de trabajo 2
Estos trabajadores están trabajando desde sistemas de andamios con soportes/placas superiores.
Las barandas deben poder soportar 200 libras en todas las direcciones.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: Some contractors are using these systems for rolling trusses and cutting rafter tails.
1926.502(b)(3)
Guardrail systems shall be capable of withstanding, without failure, a force of at least 200 pounds (890 N) applied within 2 inches (5.1 cm) of the top edge, in any outward or downward direction, at any point along the top edge.
1926.502(b)(4)
When the 200 pound (890 N) test load specified in paragraph (b)(3) of this section is applied in a downward direction, the top edge of the guardrail shall not deflect to a height less than 39 inches (1.0 m) above the walking/working level. Guardrail system components selected and constructed in accordance with the Appendix B to subpart M of this part will be deemed to meet this requirement.
1926.502(b)(5)
Midrails, screens, mesh, intermediate vertical members, solid panels, and equivalent structural members shall be capable of withstanding, without failure, a force of at least 150 pounds (666 N) applied in any downward or outward direction at any point along the midrail or other member.

## Slide 18: Escalar por las cabriadas
Los trabajadores que instalen cabriadas no deben subirse a las cuerdas de las cabriadas, especialmente mientras estas todavía están apoyadas en una grúa.
Los empleados deben trabajar desde escaleras móviles, andamios o plataformas de trabajo instaladas en las cabriadas.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: Workers can easily slip off truss cords.

## Slide 19: Desplome de cabriadas
Los desplomes pueden producirse por no sujetar adecuadamente o por una sobrecarga.
El desplome del sistema de cabriadas puede provocar lesiones graves o la muerte.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: Truss systems can collapse

## Slide 20: Uso de barandas
Los sistemas de barandas de ingeniería facilitan el acceso para la instalación de revestimientos, techos y servicios públicos.
Este tipo de sistemas permite proteger múltiples operaciones.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: The positioning of this guard rail system allows easy access for sheathing, roofing and utility installation.

## Slide 21: Anclajes del sistema de detención de caídas: estructuras de madera
Los elementos de madera deben ser evaluados para garantizar que pueden soportar las fuerzas impuestas por los anclajes de detención de caídas.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: Here are examples of various anchorage devices. All anchorage points must be capable of supporting at least 5,000 pounds per employee attached or 2x the intended load with (twice the potential impact energy of an employee free falling a distance of six feet, or the free fall distance permitted by the system whichever is less).
All anchor points should be installed under the supervision of “qualified person” and always follow the manufacturer’s instructions for installation, testing and safe use guidelines.

## Slide 22: Anclajes
Un ejemplo de un separador fijado a las cabriadas del techo.
Se deben cumplir con los requisitos del fabricante.
NOTA:
    Los sistemas de cabriadas y los elementos individuales deben evaluarse para garantizar que puedan soportar las fuerzas impuestas por los anclajes de detención de caídas.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: There are serious concerns about stability of the truss system if it is not adequately braced. The attachment points may overload the truss chord member’s ability to support it in a fall

## Slide 23: Punto de anclaje del sistema personal de detención de caídas
Este es un anclaje de 900 libras.
Los anclajes deben ser capaces de soportar al menos 5,000 libras por cada empleado amarrado, o deben estar diseñados y utilizados de la siguiente manera:
    Como parte de un sistema personal de detención de caídas completo que mantenga un factor de seguridad de al menos dos.
    O bajo la supervisión de una persona calificada.
Los empleadores deben atenerse a las recomendaciones o instrucciones del fabricante de una persona debidamente calificada para la correcta instalación.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: 1926.502(d)(15): Proper installation of the Anchorage point is critical to the success of this system. It must be designed and installed to support the twice the impact load – twice the potential impact energy of an employee free falling a distance of six feet, or the free fall distance permitted by the system whichever is less - that would be applied to it if a worker fell. Consulting the manufacturer’s instructions or a registered professional engineer or properly qualified person with an engineering background and the ability to determine load forces and support criteria will ensure this critical component is properly installed and maintained.

## Slide 24: Anclajes de techos
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera

## Slide 25: Retención de caídas en techos
Se impide a los trabajadores alcanzar el borde.
Si pueden alcanzar el borde, se debe implementar un sistema de detención de caídas completo.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: The photo in the lower left may not depict the safe use of a fall restraint in that there appears to be too much slack in the system near the rake edge. The system tethers a worker in a manner that will not allow a fall of any distance. When rope grabs are used they must be set in a manner that allows minimal slack in a line to keep a user away from an edge of a structure. The Anchorage design can be less than that of an anchorage for a PFAS, thus a failure could result in a fall with arrest forces applied.
In a November 2, 1995, interpretation letter to Mr. Dennis Gilmore, OSHA suggested that, at a minimum, a fall restraint system have the capacity to withstand at least 3,000 pounds or twice the maximum expected force that is needed to restrain the person from exposure to the fall hazard. In determining this force, consideration should be given to site-specific factors such as the force generated by a person (including his or her tools, equipment and materials) walking, slipping, tripping, leaning, or sliding along the work surface.

## Slide 26: Uso de elementos retráctiles
El anclaje debe poder soportar al menos 3,000 libras.
Los elementos retráctiles NO PUEDEN utilizarse en un conjunto de retención.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: … when there are systems available to protect them from falling and hitting the ground.

## Slide 27: Demolición o retiro de tejas
Se requiere protección contra caídas durante todas las operaciones de techado.
Protección contra caídas incompleta
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: Picture in bottom left photo is a 4:12 pitch would could qualify for a safety monitoring system.

## Slide 28: Anclajes para caída de estructuras de madera
Estas correas de los anclajes se instalan durante el ensamblaje y están disponibles para su uso durante el techado y el revestimiento.
NOTA:
    Los elementos de madera deben ser evaluados para garantizar que puedan soportar las fuerzas impuestas por anclajes de detención de caídas.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera

## Slide 29: Andamios de palometa en escalera
Las plataformas no superarán la altura de 20 pies.
Los trabajadores en andamios de palometa en escalera deben usar PFAS.
Los elementos de detención de caídas deben estar atados por encima.
Las escaleras móviles utilizadas para apoyar andamios de palometa en escalera se colocarán, ajustarán y equiparán con dispositivos para prevenir el deslizamiento.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: 1926.451(g)(1)(i) Each employee on a boatswains' chair, catenary scaffold, float scaffold, needle beam scaffold, or ladder jack scaffold shall be protected by a personal fall arrest system;
1926.452(k) "Ladder jack scaffolds."
1926.452(k)(1) Platforms shall not exceed a height of 20 feet (6.1 m).
1926.452(k)(2) All ladders used to support ladder jack scaffolds shall meet the requirements of subpart X of this part -- Stairways and Ladders, except that job-made ladders shall not be used to support ladder jack scaffolds.
1926.452(k)(3) The ladder jack shall be so designed and constructed that it will bear on the side rails and ladder rungs or on the ladder rungs alone. If bearing on rungs only, the bearing area shall include a length of at least 10 inches (25.4 cm) on each rung.
1926.452(k)(4) Ladders used to support ladder jacks shall be placed, fastened, or equipped with devices to prevent slipping.
1926.452(k)(5) Scaffold platforms shall not be bridged one to another.

## Slide 30: Andamios de palometa de gato
Los andamios de palometa de gato son más seguros que los andamios de palometa en escalera.
El anclaje de los postes de los andamios de palometa de gato presenta problemas de caídas.
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera
Notes: Pump jacks are a popular system used by many contractors to install building wrap and siding. Some contractors have used different variations of the pump jack that allow them to jack it up to just under the fascia and be used as catch platforms. There the system can be used as perimeter protection while sheathing and roofing operations are performed.
Remember the potential “electrocution hazards resulting from contact with power lines” while standing or moving poles and access ladders.

## Slide 31: ¿Tiene preguntas?
Operaciones con riesgos de caídas: construcción de estructuras de madera