## Slide 1: Prevención de caídas en la construcción
Introducción al problema

## Slide 2: Descargo de responsabilidad/notas de uso
Este material se ha elaborado bajo el número de otorgamiento SH-39120-SH2 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) del Departamento del Trabajo de los EE. UU. No refleja necesariamente las opiniones ni las políticas del Departamento del Trabajo de los EE. UU., ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales ni organización implican la aprobación por parte del gobierno de los EE. UU. Las fotografías que se muestran en esta presentación pueden representar situaciones que no cumplen con los requisitos aplicables de la OSHA.
No es la intención de los desarrolladores de contenidos proporcionar capacitación basada en el cumplimiento en esta presentación, la intención es más de abordar la conciencia de los peligros en la industria de la construcción y reconocer los peligros solapados presentes en muchos lugares de trabajo de la construcción.
NO debe suponerse que las sugerencias, los comentarios y las recomendaciones aquí contenidos constituyan una revisión exhaustiva de las normas aplicables, ni que la discusión de “problemas” o “inquietudes” deba interpretarse como una priorización de peligros o posibles controles. En los casos en los que se han expresado opiniones (“prácticas recomendadas”), es importante recordar que las cuestiones de seguridad en general y las obras de construcción en particular requerirán una gran cantidad de especificidades del lugar o del peligro; no se recomienda un enfoque “general”, ni es probable que sea muy eficaz.
Introducción

## Slide 3: Descargo de responsabilidad/notas de uso (continuación)
No se hace ninguna declaración sobre la exhaustividad de la presentación ni los métodos exactos de reparación que deben adoptarse. Se entiende que las condiciones del lugar varían constantemente y que los desarrolladores de este contenido no se hacen responsables de los problemas de seguridad que no hayan abordado o no se hayan podido prever, ni de los que se hayan tratado en este documento o durante la presentación física. Es responsabilidad del empleador, sus subcontratistas y sus empleados cumplir con todas las normas y los reglamentos en la jurisdicción en la cual trabajan. Las copias de todas las regulaciones de la OSHA están disponibles en su oficina local de la OSHA. Muchas regulaciones pertinentes y documentos de respaldo se han proporcionado con esta presentación en formato electrónico o impreso.
Se da por supuesto que las personas que utilicen esta presentación o contenido para aumentar sus programas de capacitación estarán “calificadas” para hacerlo, y que dichos presentadores estarán preparados de otra forma para responder preguntas, resolver problemas y debatir cuestiones con su público.
En la sección “Notas” de las diapositivas a lo largo del programa, se ofrece información adicional sobre áreas de especial interés (o especialmente adecuadas para el debate)... Como presentador, debe estar preparado para debatir todas las posibles cuestiones o inquietudes, o los problemas inherentes a esas fotografías en particular.
Introducción

## Slide 4: Cómo obtener CEU
0.8 CEU de los IACET | La Asociación de Contratistas Generales de América (Associated General Contractors of America, AGC) está acreditada por los Acreditadores Internacionales de Educación y Capacitación Continua (International Accreditors for Continuing Education and Training, IACET) y ofrece Unidades de educación continua (Continuous Education Units, CEU) por sus eventos de aprendizaje que cumplen con la norma de Educación y Capacitación Continua de ANSI/IACET. IACET es reconocida internacionalmente como una organización de desarrollo de normas y organismo de acreditación que promueve la calidad de la educación y capacitación continua.
Para poder calificar para las CEU de los IACET, los participantes deben cumplir con los requisitos siguientes:
  Asistir a la conferencia al menos el 90% del tiempo.
  Completar la evaluación del instructor y la evaluación general del curso.
  Completar una evaluación con una puntuación del 75% o más.
Para obtener un certificado, debe completar las evaluaciones del instructor y del curso en general, así como también obtener una calificación de aprobado al completar la evaluación.
Introducción

## Slide 5: Objetivos generales de aprendizaje
La capacitación revisará las normas de Protección contra caídas de la OSHA, las prácticas recomendadas del sector y los recursos para asistencia adicional. La capacitación proporcionará información a los empleadores y empleados que deban saber lo siguiente:
Introducción al problema
Obligación de disponer de protección contra caídas
Sistemas de protección contra caídas
    Criterios
    Prácticas
    Planes de protección contra caídas
    Requisitos de capacitación de protección contra caídas
Introducción

## Slide 6: Objetivos generales de aprendizaje 2
Operaciones con riesgo de caídas
    Andamios, escaleras móviles y elevadores
    Montaje de acero y hormigón
    Techos
    Estructuras de madera
Requisitos de capacitación de protección contra caídas
Introducción

## Slide 7: Divulgación de los oradores
Los oradores de los eventos de AGC pueden tener intereses de propiedad, incluidos, entre otros, la exposición a la industria, el aumento de los servicios de consultoría, la venta de libros y la recepción de compensaciones económicas u honorarios por ponencias.
Introducción

## Slide 8: Sus derechos en virtud de la OSHA
Usted tiene derecho a lo siguiente:
Un lugar de trabajo seguro y saludable
Conocer los productos químicos peligrosos
Obtener información sobre lesiones y enfermedades en su lugar de trabajo
Reclamar o solicitar al empleador la corrección de peligros
Capacitación en salud y seguridad
Introducción

## Slide 9: Sus derechos en virtud de la OSHA 2
Usted tiene derecho a lo siguiente:
Obtener historias clínicas y de exposición a peligros
Presentar una denuncia ante la OSHA
Participar en una inspección de la OSHA
No sufrir represalias por ejercer sus derechos en materia de salud y seguridad
Introducción

## Slide 10: Responsabilidades del empleador
Proporcionar un lugar de trabajo libre de peligros conocidos y cumplir con las normas de la OSHA
Proporcionar la capacitación en salud y seguridad requerida por las normas de la OSHA
Mantener registros de lesiones y enfermedades
Realizar exámenes médicos cuando lo exijan las normas de la OSHA y facilitar a los trabajadores el acceso a sus historias clínicas y de exposición
Introducción

## Slide 11: Responsabilidades del empleador 2
No discriminar a los trabajadores que ejerzan sus derechos en virtud de la ley (Sección 11(c))
Publicar las citaciones de la OSHA y los avisos de verificación de correcciones
Proporcionar y pagar los Equipos de Protección Personal (EPP)
Introducción

## Slide 12: Reclamar o solicitar correcciones
Los trabajadores pueden plantear a sus empleadores sus inquietudes en materia de seguridad y salud en el lugar de trabajo sin temor a ser despedidos o sufrir discriminación, siempre que la denuncia se presente de buena fe.
Los trabajadores pueden presentar una denuncia ante la OSHA si creen que se ha infringido una norma de seguridad o salud, o que existe una situación de peligro inminente en el lugar de trabajo.
Las regulaciones de la OSHA protegen a los trabajadores que presentan reclamos a su empleador por condiciones inseguras o insalubres en el lugar de trabajo.
Los trabajadores pueden solicitar que no se revele su nombre al empleador.
Introducción

## Slide 13: Reclamar o solicitar correcciones 2
Si un trabajador presenta una denuncia, tiene derecho a conocer la actuación de la OSHA al respecto y solicitar una revisión si no se realiza la inspección.
Puede obtener más información sobre los derechos de los trabajadores y cómo presentar denuncias en el sitio web de la OSHA en www.osha.gov/as/opa/worker/complain.html
NOTA: a menudo, la mejor y más rápida forma de corregir un peligro es notificarlo a su supervisor o empleador.
Introducción

## Slide 14: Protección frente a represalias en el lugar de trabajo
La protección frente a represalias en el lugar de trabajo significa que un empleador no puede tomar “acciones adversas” contra los trabajadores como las siguientes:
Despido
Colocar a un trabajador en una lista negra (interferir intencionadamente en su capacidad para obtener un empleo en el futuro)
Descenso de categoría
Negar horas extraordinarias o ascensos
Aplicar medidas disciplinarias
Introducción

## Slide 15: Protección frente a represalias en el lugar de trabajo
La protección frente a represalias en el lugar de trabajo significa que un empleador no puede tomar “acciones adversas” contra los trabajadores como las siguientes:
Denegar beneficios
No contratar o recontratar
Intimidación o acoso
Realizar amenazas
Reasignación a un puesto menos deseable o acciones que afecten a las perspectivas de ascenso (como excluir a un empleado de las reuniones de capacitación)
Introducción

## Slide 16: Protección frente a represalias en el lugar de trabajo
La protección frente a represalias en el lugar de trabajo significa que un empleador no puede tomar “acciones adversas” contra los trabajadores como las siguientes:
Reducir el pago o las horas
Acciones más sutiles, como aislar, condenar al ostracismo, burlarse o acusar falsamente al empleado de bajo rendimiento
Despido constructivo (abandonar cuando un empleador hace intolerables la condiciones de trabajo debido a la actividad protegida del empleado)
Introducción

## Slide 17: Cómo presentar una denuncia sobre salud y seguridad
Los trabajadores pueden presentar una reclamación en los 30 días siguientes al incidente:
En línea
Por fax
Por correo postal
Por teléfono
En persona
Introducción

## Slide 18: Protección contra caídas Introducción al problema
Introducción

## Slide 19: Fotografías de construcciones antiguas
Introducción
Notes: These old construction photos show how it was done. They did not have rules to follow, and it seems common sense was not common. What was the problem, lack of understanding or just “this is just they way we do it”? If good records were kept, you wonder how many workers died in trenches back when these photos were taken.

## Slide 20: Imagen que muestra un borde sin protección
Introducción
Notes: 1926.501(b)(1)"Unprotected sides and edges." Each employee on a walking/working surface (horizontal and vertical surface) with an unprotected side or edge which is 6 feet (1.8 m) or more above a lower level shall be protected from falling by the use of guardrail systems, safety net systems, or personal fall arrest systems.

## Slide 21: Actualidad
Imágenes que muestran la ausencia de protección contra caídas
Introducción
Notes: Picture depicts lack of Fall Protection Equipment

## Slide 22: Caídas
Las caídas son la principal causa de muertes (38% en 2021) en el sector de la construcción.
El costo de la atención de las lesiones relacionadas con caídas es una carga financiera para todo el sector de la construcción.
Fuente: 2021 Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales
Introducción
Notes: BLS 2021 Data for the all Ownerships

## Slide 23: Incidentes, lesiones y muertes
El desglose de las causas de muertes en las obras de construcción en 2021 es el siguiente (las cifras son un porcentaje del total de 986 víctimas mortales relacionadas con la construcción que se produjeron en 2021):
Caídas a nivel inferior: 378 (38.3%)
Lesiones por maquinaria pesada o equipo: 75 (7.6%)
Electrocuciones: 74 (7.5%)
Atrapamiento: 29 (2.9%)
Fuente: 2021 Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales
Introducción
Notes: BLS 2021 Data

## Slide 24: Incidentes, lesiones y muertes 2
Evento o exposición | Cantidad de casos fatales
Caídas, resbalones, tropiezos | 378
Caídas en el mismo nivel | 9
Caídas a nivel inferior | 361
Otros tipos de caídas | 8
Fuente: 2021 Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales
Introducción

## Slide 25: Incidentes de caídas mortales en la construcción
Fuente: 2021 Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales
Introducción
Caídas a nivel inferior (378) - BLS 2021 | 
Tipo de construcción | Totales
Techos | 99
Construcción residencial | 58
Techos residenciales | 24
Techos no residenciales | 22
Albañilería | 11

## Slide 26: Datos de inspección de la OSHA
Datos generales (01/10/21 - 30/09/22) | 
Inspecciones totales | 31,831
Total de infracciones emitidas | 39,358
Sanción “grave” promedio | $4,634
% graves, dolosas o reincidentes | 79.3%
% no graves | 20.6%
Fuente: Sistema de Información de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Information System, OIS)
Introducción

## Slide 27: Datos de inspección de la OSHA 2
Datos generales (01/10/21 - 30/09/22) | 
Construcción | 50.2%
Otros sectores | 49.2%
Programado | 44.2%
No programado | 55.8%
Víctimas mortales/catástrofes inspeccionadas | 1,136
Horas prom./inspección de seguridad | 17.53
Horas prom./inspección de salud | 24.02
Fuente: Sistema de Información de Seguridad y Salud Ocupacional (OIS)
Introducción

## Slide 28: Datos de inspección de la OSHA 3
Principales 10 infracciones en la construcción (01/10/21 - 30/09/22) |  |  |  | 
Norma | Infracciones totales | Infracciones graves | Infracciones intencionadas | Infracciones repetidas
1926.501 - Protección contra caídas | 5,994 | 4,828 | 223 | 852
1926.1053 - Escaleras móviles | 2,476 | 2,243 | 11 | 124
1926.451 - Andamios | 2,293 | 2,163 | 11 | 66
1926.503 - Capacitación en protección contra caídas | 1,780 | 1,230 | 7 | 112
1926.102 - Protección ocular y del rostro | 1,583 | 1,367 | 25 | 164
1925.100 - Protección de la cabeza | 859 | 755 | 8 | 54
1926.20 - Disposiciones generales de salud y seguridad | 843 | 686 | 7 | 69
1926.651 - Requisitos de excavación | 624 | 515 | 11 | 21
1926.453 - Elevadores aéreos | 681 | 621 | 4 | 20
1926.502 - Sistemas de protección contra caídas | 529 | 464 | 0 | 17
Fuente: Sistema de Información de Seguridad y Salud Ocupacional (OIS)
Introducción

## Slide 29: Multas de la OSHA
$15,625 por infracciones graves
$152,259 por infracciones intencionadas
Fuente: https://www.osha.gov/news/newsreleases/trade/01122023
Introducción

## Slide 30: “Centrarse en los empleadores que anteponen el beneficio a la seguridad”
“citaciones caso por caso”
Infracciones de alta gravedad
Área de interés
    Interrupción de energía usando candado y etiqueta
    Protección de máquinas
Fuente: https://www.osha.gov/news/newsreleases/national/01262023-0
Introducción

## Slide 31: “Centrarse en los empleadores que anteponen el beneficio a la seguridad” 2
Área de interés (continuación)
    Espacios confinados que requieren permiso
    Protección respiratoria
    Caídas
    Zanjado
    Algunos casos incluirán el mantenimiento de registros
Fuente: https://www.osha.gov/news/newsreleases/national/01262023-0
Introducción

## Slide 32: Normas sobre caídas de la OSHA
Subparte L - 1926.451-454 - Andamios
Subparte M - 1926.501-503 - Protección contra caídas
Subparte R - 1926.760 - Protección contra caídas de acero
Subparte Q - 1926.701 - Hormigón
Subparte X - 1926.1052 - Escaleras fijas
Introducción

## Slide 33: Normas sobre caídas de la OSHA2
Subparte X - 1926.1053 - Escaleras móviles
Subparte CC - 1926.14 23 - Grúas y cabrias
Introducción

## Slide 34: Causas de muerte por caídas
Introducción

## Slide 35: Qué altura se considera mortal
Introducción

## Slide 36: Mayor riesgo de caídas mortales
Introducción

## Slide 37: Descripción de las caídas
Todos hemos oído la expresión “lo que duele no es la caída, sino la parada brusca al final”.
Introducción

## Slide 38: Descripción de las caídas
La fase de inicio de una caída es extremadamente breve: abarca el período que transcurre desde que se encuentra por primera vez con el peligro que da lugar a la caída y finaliza en el instante en el que pierde el control de su estabilidad.
Dado que el inicio de una caída es demasiado rápido, es físicamente imposible:
    Darse cuenta de que se está cayendo.
    Seleccionar e iniciar una respuesta muscular a tiempo para evitar la caída.
    En otras palabras, su tiempo de respuesta neuromuscular coordinada es demasiado largo.
Introducción

## Slide 39: Descripción de las caídas 3
Cuando cae desde una altura, lo hace en caída libre y su cuerpo adquiere velocidad rápido debido a la fuerza de gravedad.
Cuando cae, la trayectoria de su cuerpo podría ser una línea vertical o un arco.
Introducción
Notes: Picture depicts a worker falling Fall Protection Equipment should be worn

## Slide 40: Descripción de las caídas 4
El tiempo de reacción del cuerpo humano es de unos 2/3 o 3/4 de segundo.
La distancia recorrida es de 7 a 10 pies.
Fuerza de detención necesaria para evitar la caída = 200 lb x 10 pies = 2,000 lb
    El agarre promedio de la mano masculina es de 100 lb...
    El agarre promedio de la mano femenina es de 68 lb...
Fuente: https://aeasseincludes.assp.org/proceedings/2013/docs/617.pdf
Introducción

## Slide 41: Descripción de las caídas 5
Cuando golpea una superficie por debajo, su cuerpo absorberá la mayor parte de la energía cinética.
Puede sufrir lesiones graves o mortales.
Introducción

## Slide 42: ¿Tiene preguntas?
Introducción