## Slide 1: Susan Harwood Seguridad en la Zona de Trabajo
Señalización del Tráfico
Módulo 3

## Slide 2: Objetivos de Aprendizaje
Entender los peligros a los que están expuestos los abanderados en las zonas de trabajo.
Entender las responsabilidades de los abanderados.
Entender las técnicas adecuadas para realizar señales.
Identificar los requerimientos de OSHA relativos a la seguridad en la señalización.

## Slide 3: 1926.200(i)
La señalización por parte de los abanderados y la utilización de abanderados, incluida la vestimenta que ellos usen, deberán cumplir con la Parte VI del Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Tráfico (edición de 1988, la revisión 3 o la Edición del Milenio), que se encuentran incorporados por remisión en §1926.200(g)(2).

## Slide 4: Señalización del Tráfico
Los abanderados son fundamentales para la seguridad del tráfico
Las consecuencias de la realización incorrecta de señales pueden ser graves
Los abanderados tienen responsabilidades importantes
Notes: Los abanderados y las operaciones con abanderados son fundamentales para la seguridad. Es imprescindible seguir los procedimientos adecuados y utilizar abanderados debidamente capacitados. De no ser así, pueden producirse colisiones.

## Slide 5: Controlar a los Conductores resulta Difícil
Los conductores quieren tomar sus propias decisiones
Les gusta tener el control
Tienen expectativas
Las zonas de trabajo son más propensas a que ocurran accidentes
¡Los abanderados obstaculizan su camino!
Notes: Sin embargo, a los conductores no les gusta que los controlen. Están en su propio mundo. También consideran a las zonas de trabajo molestas, por lo tanto, la señalización no es fácil.

## Slide 6: Responsabilidades de un Abanderado
Su propia seguridad
La seguridad de otros trabajadores
La seguridad de los conductores
¡Los abanderados deben saber cómo realizar bien su tarea!
Notes: Ser abanderado es una profesión egoísta ya que los abanderados siempre se protegen a sí mismos en primer lugar. También protegen a los trabajadores y a los conductores. Los procedimientos inadecuados de señalización pueden generar colisiones.

## Slide 7: ¿Cuándo es Necesario Contar con Abanderados?
Cuando existen vehículos de construcción y equipo en carriles de tráfico sin controles
Cuando el tráfico en dos sentidos puede circular en una dirección solamente
Cuando los corredores que pasan por la construcción resultan demasiado confusos para los conductores
En zonas de trabajo circulantes

## Slide 8: Técnicas Incorrectas para Realizar Señales
La abanderada no está utilizando casco
El abanderado se encuentra sentado mientras trabaja
El abanderado no está realizando señales, no está utilizando casco y está de espaldas al tráfico
Notes: Esta ilustración demuestra varias técnicas incorrectas de realizar señales, incluidas las siguientes: (1) el abanderado no se encuentra sosteniendo la señal para que el mensaje pueda ser leído por los conductores (la señal se encuentra de lado) y también se encuentra ubicado de manera innecesaria sobre los carriles de circulación, tal como se ve en la fotografía superior izquierda; (2) el abanderado se encuentra dirigiendo el tráfico de manera incorrecta, sentado en la parte trasera de una camioneta, tal como se muestra en la fotografía superior derecha; y (3) el abanderado le está dando la espalda al tráfico, tal como se ve en la fotografía central inferior. Además, en todas las fotografías, los abanderados no están usando sus cascos.

## Slide 9
Un camión entra al sitio en reversa

## Slide 10: El ABC de la Señalización
“A“ de Advertencia Anticipada
“B” de Estar (Be) visible y alerta
“C” de Control
¡Estos son los aspectos básicos de cualquier operación de señalización!
Notes: El ABC de la señalización es fundamental:
–Siempre tenga señales de advertencia anticipada
Los abanderados deben resultar visibles y permanecer alertas en todo momento
Deben tener el control. ¡Ellos mismos son un dispositivo legal de control del tráfico! ¡Impongan respeto!

## Slide 11
Señales mínimas recomendadas en el Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Tráfico (MUTCD, por sus siglas en inglés)

## Slide 12: Separación de las Señales de Advertencia Anticipada
Velocidades bajas (40 mph o menores)
  Separadas por entre 100 y 350 pies entre sí
Velocidades más altas/sitios rurales
  500 pies o más
Notes: La separación y ubicación de las señales dependerá del tipo de carretera, ya sea urbana o rural. Las carreteras urbanas generalmente tienen mucho tráfico peatonal, velocidades menores que las rurales y bordes de acera y cunetas. Las velocidades de las carreteras rurales tienden a ser mayores, con poco tráfico peatonal y menos intersecciones. Por ejemplo, en áreas rurales, la separación sugerida entre señales de advertencia es de 500 pies.

## Slide 13: Desvío gradual
Necesario para el cierre de carriles
Generalmente de 50 a 100 pies (MÁX.) para operaciones de señalización en carreteras de dos carriles
6 dispositivos (conos) separados entre sí por 20 pies
Desvío Gradual
Notes: Un desvío gradual es una transición necesaria cuando existen carriles cerrados. Los desvíos cortos hacen que los conductores disminuyan la velocidad. Así que los desvíos cortos que no superen los 100 pies son los recomendados para las carreteras de dos carriles donde el carril que permanece abierto es el que controlan los abanderados.

## Slide 14: Espacio de Delimitación
Genera un espacio vacío entre el abanderado y la zona de trabajo
Su longitud depende de la velocidad de aproximación y de las condiciones de la carretera
SIEMPRE DEBE ESTAR VACÍO
Delimitación
Notes: Los espacios de delimitación son áreas vacías que se encuentran entre los desvíos graduales y la zona real de trabajo. Esto les permite a los conductores recomponerse si llegaran a atravesar los desvíos. Cuanta más alta sea la velocidad de circulación, más largo deberá ser el espacio de delimitación.

## Slide 15: Paletas de ALTO/DISMINUIR VELOCIDAD
Retrorreflectantes para uso nocturno
Tamaño de al menos 24 x 24 pulgadas
  Mayores para aumentar su visibilidad
De 5 a 7 pies de altura
Mango rígido
En buenas condiciones
Notes: Una paleta de 24 x 24 pulgadas es el tamaño permitido más pequeño y debe ser usada para operaciones con velocidades bajas. Las paletas más grandes son mejores. Están hechas para ser exhibidas, por lo tanto no poseen pies. Nunca coloque una paleta en un cono ni la deje suelta.

## Slide 16: Siga los Procedimientos Estándar y Uniformes de Señalización
Aumenta el respeto de los conductores
Promueve una respuesta uniforme
Minimiza la confusión de los conductores
¿Hay un abanderado adelante?
Notes: La clave para una señalización efectiva es seguir los procedimientos adecuados para obtener el respeto de los conductores y generar respuestas uniformes. Los procedimientos incorrectos generan colisiones.

## Slide 17: Aspectos Básicos a Tener en Cuenta por los Abanderados
Permanecer alerta en todo momento
Colocarse de frente al tráfico
Resultar altamente visibles
  Encontrarse solos
Permanecer sobre el margen del camino
  Fuera del camino de los vehículos
Notes: La posición ideal del abanderado es fuera de la vía de los vehículos en movimiento. Generalmente se encuentra en el margen, en una ubicación visible y de frente al tráfico.

## Slide 18: Peligros del Abanderado
Paleta Colocada en un Cono, Abanderado en la Sombra
Abanderado que No Está de Frente al Tráfico
Señal Confusa

## Slide 19: ¿Es necesaria la capacitación del Abanderado?
Notes: ¡La capacitación para la señalización es algo obviamente necesario! ¿Cuántas cosas están mal en esta fotografía? ¿Puede permanecer sentado un abanderado? ¿Puede estar escuchando la radio? ¿O tener su automóvil cerca? ¿O utilizar una bandera naranja? ¡Este abanderado no está capacitado!

## Slide 20: ¿Problema?
Notes: Este abanderado necesita colocarse en un lugar más visible y tener al menos una bandera para esta señalización incidental. Una paleta de ALTO/DISMINUIR VELOCIDAD sería mejor. El abanderado no debe situarse sobre la vía de circulación.

## Slide 21: ¿Problema?
Notes: El abanderado no debe situarse sobre la vía de circulación. El abanderado SIEMPRE debe estar de frente al tráfico. Debe utilizarse una paleta de ALTO/DISMINUIR VELOCIDAD.

## Slide 22: ¿Problema?
Notes: El abanderado no debe situarse sobre la vía de circulación. El abanderado debe situarse sobre el margen.

## Slide 23: ¿Problema?
Notes: Este abanderado debe prestar atención a la tarea que cumple. Debe controlar su paleta de ALTO/DISMINUIR VELOCIDAD. También debe permanecer alejado de la vía de circulación del tráfico

## Slide 24: ¿Problema?
Notes: Inclusive un Oficial de Policía debe tener una bandera o paleta de ALTO/DISMINUIR VELOCIDAD cuando se encuentre trabajando como abanderado en una construcción.

## Slide 25
¿Posición?
Sobre el Margen CON una vía de escape.
Que nunca haya un automóvil próximo a la estación del abanderado.
Notes: El abanderado debe tener una ruta de escape despejada. Los vehículos pueden bloquear esa ruta.

## Slide 26: ¿Escape?
Notes: El abanderado debe tener una ruta de escape despejada. Las barandas bloquean esa ruta.

## Slide 27: Cuidado con el Resplandor

## Slide 28: Abanderado
¡Nunca sobre una Curva!

## Slide 29: ¡Incorrecto!
Notes: La paleta de ALTO/DISMINUIR VELOCIDAD no está puesta totalmente de frente al tráfico. Además, el abanderado parece estar distraído con un dispositivo manual.

## Slide 30: Operación Típica con Dos Abanderados
Observe:
  No hay carteleras con flechas
  El abanderado se encuentra al comienzo del desvío gradual
  Desvío corto
    50 a 100 pies MÁX
  Espacio de delimitación extendido
Notes: Observe que la zona de delimitación se ha extendido para que el abanderado resulte visible desde la recta del camino. Observe también el desvío corto y la ubicación de ambos abanderados (¡sobre el margen!).

## Slide 31: Realizando señales en una subida

## Slide 32: Posición Correcta

## Slide 33: Deteniendo el Tráfico
Permanecer sobre el margen del camino
Mostrar la paleta de “ALTO” elevando la palma de la mano
Colocarse de frente al tráfico
Realizar contacto visual
¡NUNCA ubicarse delante del tráfico circulante!
Notes: Recuerde nunca detenerse en el camino de vehículos circulantes. Permanezca sobre el margen del camino y muestre el lado de la paleta que diga ALTO con su mano derecha. También utilice la mano izquierda para indicar la detención mostrando la palma.

## Slide 34
Un Sólo Abanderado
Notes: Las operaciones con un solo abanderado son adecuadas únicamente en lugares con muy buena visibilidad de acercamiento para los conductores que circulan en ambas direcciones.
El tráfico debe ser muy ligero y debe haber muy pocas probabilidades de que el tráfico opuesto llegue a la zona de trabajo al mismo tiempo.
Este método de señalización no resulta adecuado en lugares donde es lógico suponer que se van a formar filas de tráfico.

## Slide 35: ¡HÁGALO CORRECTAMENTE!