## Slide 1: Susan Harwood Seguridad en la Zona de Trabajo
Seguridad con Equipo Pesado Módulo 1

## Slide 2: Objetivos de Aprendizaje
Entender los peligros asociados a trabajar de a pie en cercanías de equipo pesado.
Identificar los requerimientos de OSHA [Ley de Seguridad y Salud Ocupacional] relativos al uso de equipo pesado en la construcción.

## Slide 3
Tenemos Todo Tipo de Equipo Pesado

## Slide 4: ¿En Qué Tareas Se Producen las Muertes de Trabajadores Asociadas al Equipo?
Operador
35,1 %
Pasajero
7,9%
Trabajador de a pie
57,0%

## Slide 5: Peligros Ambientales
Clima
    Calor
    Frío
    Precipitaciones
    Visibilidad
    Relámpagos
Ruido
Polvo
Químicos
Condiciones de Salubridad
Notes: Fotografías cortesía de Marko Kaar o RW Productions. Usadas con su permiso.

## Slide 6: ¡Los Más Grandes Siempre Ganan!

## Slide 7: Peligros
Para los operadores de equipos, puede resultar difícil poder ver a los Trabajadores de a Pie (WOF, por sus siglas en inglés)
El trabajo se lleva a cabo en áreas confinadas, próximas a equipos de gran tamaño y contiguas al tránsito

## Slide 9: Golpeando Trabajadores de a Pie
Notes: Hable acerca de cómo las sombras pueden ocultar a los trabajadores.
Hable acerca de la necesidad de contar con vestimenta de alta visibilidad.

## Slide 10
Peligros para los Trabajadores de a Pie: Trabajar cerca de los Equipos
Trabajadores muy próximos al equipo
Notes: Esta diapositiva ilustra situaciones donde los trabajadores deben realizar sus actividades laborales muy próximos a equipo pesado, el cual puede estar quieto o moviéndose. Los trabajadores deben estar conscientes de los peligros potenciales que existen al trabajar cerca de equipo pesado. Vestimenta o artículos de joyería flojos pueden quedar atrapados en el equipo, al igual que los trabajadores si no están prestando mucha atención. También, un resbalón o una caída pueden generar una lesión severa cuando se trabaja cerca de dichos equipos pesados. Por tanto, debe ejercitarse la precaución para evitar que sucedan tales incidentes.

## Slide 11: Accidentes Fatales de Trabajadores de Zonas de Trabajo en Carreteras
Más de la mitad de las muertes de “trabajadores de a pie” fueron ocasionadas por equipos circulando en reversa
El 52% de éstas involucraban a camiones de tumba
Víctima (debajo de la sábana) atropellada por un camión de tumba en reversa

## Slide 12
Los TCP bien diseñados minimizan los riesgos para los WOF y los Operadores

## Slide 13: Áreas Ciegas: Resultar golpeado o atropellado

## Slide 14: Puntos Ciegos
Muchas máquinas tienen puntos ciegos pequeños, mientras que las más grandes tienen puntos ciegos más amplios. ¡Ambas pueden ocasionar lesiones serias o muerte!
Cuanto más alta y ancha sea la máquina, mayor será el área ciega de la misma.
¡Todas las personas involucradas deben prestar Atención Constante a las tareas que están Realizando!

## Slide 15: Áreas Ciegas
No son Visibles para el Operador
Sólo son visibles a través de los espejos
Fuente: Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés)
El frente del camión está orientado hacia el Norte 
Ejemplo: Este diagrama ilustra las áreas ciegas de un camión de tumba Ford F-800.
*
*

## Slide 16: Equipo Circulando en Reversa
Tenga alarmas de circulación en reversa que se oigan
Tenga personal de observación para dirigir al operador si la visibilidad se encuentra restringida
Mantenga un espacio libre adecuado detrás del vehículo
Siempre concentre la atención en el vehículo que circula en reversa
Notes: 16
Demasiadas personas mueren por volverse displicentes y no prestar atención a los puntos ciegos.

## Slide 17: Posición Incorrecta del Trabajador
Este trabajador se encuentra por fuera del área de visión del espejo del conductor
Video sobre camión en reversa

## Slide 18: Siempre Verifique el Área Posterior Antes de Retroceder.

## Slide 19
Estudio del NIOSH sobre los puntos ciegos de una criba separadora en reversa

## Slide 20: Equipo Circulando en Reversa
Tenga alarmas de circulación en reversa que se oigan.
Tenga personal de observación para dirigir al operador si la visibilidad se encuentra restringida.
Mantenga un espacio libre adecuado detrás del vehículo.
Siempre concentre la atención en el vehículo que circula en reversa.

## Slide 21
Esta pavimentadora de cadenas tiene un punto ciego ubicado en la parte trasera que hace que los trabajadores estén expuestos al riesgo de ser golpeados cuando este equipo pesado se mueve. Se agregó un espejo para que el operador pudiera ver mejor
Fuente: Archivo Fotográfico Nacional ID #1860

## Slide 22: Operando Camiones de Tumba en Reversa
Antes de circular en reversa con un camión de tumba, el conductor debe determinar que nadie se encuentre en la zona de circulación en ese momento.
La zona de circulación en reversa se encuentra definida por el área sombreada. El conductor no puede ver nada que se encuentre dentro del punto ciego, ni de manera directa ni a través de los espejos retrovisores.

## Slide 23: Accidentes Mortales por Vehículos en Reversa 2005-2010
Camión de Tumba | 67
Semi Tractor/Tráiler | 40
Camión | 30
Montacargas | 21
Camión de Residuos | 20
Camioneta | 16
Gestión Integral de OSHA Datos de Información del Sistema

## Slide 24: ¡Trabajando Demasiado Cerca!
Cuando el equipo se encuentra trabajando muy cerca por detrás o por los lados, los trabajadores deben prestar especial atención.
Los operadores deben verificar que no haya trabajadores en la zona.
Los trabajadores que se encuentren en la zona deben prestar atención cuando el equipo esté funcionando cerca de ellos.

## Slide 25
Fuente: Archivo Fotográfico Nacional ID #3466
El trabajador de construcción de carreteras debe utilizar una vestimenta reflectante de alta visibilidad para evitar ser golpeado por un equipo pesado en movimiento

## Slide 26: Trabajando cerca de equipo rotatorio o en movimiento
Escombros
    Arrojados
    Llevados por el viento
    Caídos desde vehículos circulando
Equipo en contacto con líneas eléctricas
Notes: Fotografías cortesía de Marko Kaar o RW Productions. Usadas con su permiso.
Aproximadamente el 22% de todos los accidentes fatales de trabajadores de la construcción tienen que ver con el haber sido golpeados por algo.
De 1992 a 2000, en el 91% de las 910 muertes de trabajadores en zonas de trabajo participaron vehículos, en su mayoría, camiones de tumba.
Los registros del NIOSH indican que en 2005, 390 trabajadores murieron en incidentes por golpes, conformando el 7% del total de las muertes por causas laborales.
Las lesiones van desde contusiones y laceraciones a fracturas, aplastamiento y muerte.
Las estimaciones actuales dicen que aproximadamente la mitad de las muertes de trabajadores en zonas de trabajo en carreteras son ocasionadas por vehículos de la construcción. Estos accidentes por lo general involucran aplastamiento.

## Slide 27: Minicargadoras
Son extremadamente ágiles y veloces.
La visibilidad desde la cabina es poca
Tienden a volcarse
Los trabajadores no respetan las áreas de trabajo.
Notes: Fotografías cortesía de Marko Kaar o RW Productions. Usadas con su permiso.
Aún cuando planifiquemos, las cosas pueden suceder inesperadamente.
Por ejemplo, había unos trabajadores arrojando basura en un tiradero de construcción, con un montacargas Lull. Los desechos golpearon contra una barra de aluminio que actuó como palanca, arrojando una pieza de metal de 35 libras que yacía en el otro extremo del tiradero a 15 pies de altura, para luego golpear a un trabajador en el lado frontal derecho de su cabeza mientras, afortunadamente, usaba su casco.
El trabajador se desmayó y sufrió una pequeña laceración en la frente por la fuerza del golpe sobre su casco. Se levantó y se fue a ver a un médico para que le realizara un chequeo y esa noche volvió a su hogar con su familia.
Hable acerca de accidentes similares que puedan haber ocurrido en su compañía.

## Slide 28: Riesgo potencial de golpe por el equipo
El equipo se encuentra demasiado cerca.
Hay trabajadores próximos a las ruedas en movimiento

## Slide 29: Los Vidrios Rotos Generan Problemas de Visibilidad

## Slide 30: ¿Se encuentra bien organizada la Circulación del Equipo?

## Slide 31: Asientos Adecuados
Todo el mundo debe ubicarse en asientos adecuados con un cinturón de seguridad.
¡No se puede viajar sobre los escalones o estribos!
Notes: Programa de Becas de Capacitación de Susan Harwood (2006) Identifique Cuatro Peligros en la Industria de la Construcción
31
Todos los empleados que se transporten en equipos o sobre ellos deben estar adecuadamente sujetos, en los asientos adecuados y con los cinturones de seguridad.
Esto se aplica a TODOS los equipos, incluidos (entre otros) los vehículos especiales, el equipo de evaluación y transporte de campo, tales como carros de golf.

## Slide 32: Todos los Ocupantes Deben Estar Sentados en Asientos Adecuados

## Slide 33: Riesgo de Caídas
Notes: Programa de Becas de Capacitación de Susan Harwood (2006) Identifique Cuatro Peligros en la Industria de la Construcción
33

## Slide 34: ¡El Equipo Sí Se Vuelca!

## Slide 35: ¡El Equipo Sí Se Vuelca!
Notes: 35

## Slide 36: ¡Verifique la Estabilidad del Suelo!
¡AY!

## Slide 37
Una niveladora se deslizó por fuera de la capa sustentante.
Se volcó de lado, dejando atrapado al operador debajo de ella.
Hecho Fatal 19 de OSHA
Vuelco del Equipo

## Slide 38
Una niveladora comenzó a deslizarse fuera de un tráiler.
El operador saltó de la cabina.
La jaula protectora volcada cayó encima de él, aplastándolo.
Hecho Fatal 38 de OSHA
Carga del Equipo

## Slide 39: Carga del Equipo
El tráiler debe estar asegurado y sobre una superficie nivelada
Verifique que no haya escombros, obstáculos o cadenas en la plataforma
Haga que el personal de observación ayude a alinear el equipo mientras sube por las rampas
Cerciórese de que el equipo se encuentre asegurado debidamente
Notes: 39
Muchos accidentes por vuelco ocurren durante la carga o descarga del equipo.
El equipo también puede deslizarse fuera de los tráilers o de las rampas de carga.
Solamente las personas encargadas de la carga o descarga deben realizar estos procedimientos.

## Slide 40: Camiones de Tumba
Manténgase alejado de los camiones de tumba cuando se encuentren volcando su carga.
Los camiones se vuelven inestables cuando sus cajas se encuentran elevadas.
Verifique que no ocurran derrames por las puertas traseras.
Si se rompe una cadena de una puerta trasera, usted podría terminar sepultado por el material.

## Slide 41: ¡Utilice su Cinturón de Seguridad!
Cada vez que haya peligro de vuelco, debe haber un cinturón de seguridad
Utilice siempre el cinturón de seguridad
Sólo viaje en el asiento que le corresponde
No viaje sobre los estribos, guardafangos o escalones
Notes: 41

## Slide 42: Equipo Rotatorio

## Slide 43: Peligros de Oscilaciones y de Quedar Atrapado
Proteja los radios de recorrido de las palas retro-excavadoras, etc.
Permanezca siempre alejado de máquinas giratorias como las palas retro-excavadoras.
Observe los puntos de enganche del equipo articulado como los rodillos o las cargadoras frontales.

## Slide 44
Un empleado quedó atrapado por una pieza de equipo que se encontraba rotando.
Atrapado por un Equipo Rotatorio

## Slide 45
Evite los riesgos de golpes trabajando fuera del radio de recorrido del equipo pesado

## Slide 46: Mantenimiento Deficiente del Equipo
Asegúrese de que todo el equipo se encuentre en el orden adecuado para el trabajo.
Inspeccione todo el equipo antes de utilizarlo.
Asegúrese de que funcionen todos los avisos de precaución.
Siempre asegúrese de que todos los resguardos se encuentren en su lugar o implemente un procedimiento de cierre de corriente que impida que usted quede atrapado en las partes móviles.

## Slide 47
Un mecánico se encontraba ajustando los frenos debajo de una pala retro-excavadora.
El operador puso la pala retro-excavadora en cambio.
La capucha de la chaqueta para lluvia del mecánico se enredó en el eje de accionamiento.
Así se le quebró el cuello.
Hecho Fatal 34 de OSHA
Atrapado en el Equipo

## Slide 48: Quedar Atrapado y Enganchado
Este empleado colocó su mano dentro del equipo.
Le tuvieron que amputar el dedo.

## Slide 49
El conductor de un camión se encontraba trabajando entre el chasis y la caja de carga y descarga del camión.
La caja cayó repentinamente, aplastando su cabeza.
Atrapado entre el Equipo

## Slide 50: ¡INCORRECTO!
MEJOR

## Slide 51: Calzamiento Inadecuado
La víctima se encontraba reemplazando los neumáticos de la cargadora frontal. Quedó atrapado debajo de la cargadora cuando ésta se soltó de los gatos de soporte.

## Slide 52: ¡Soporte!

## Slide 53: Peligros de Mantenimiento
No debe haber trabajadores debajo de un equipo que no esté con el soporte suficiente
Notes: NUNCA trabaje debajo de equipos solamente sostenidos por gatos o por sus propios sistemas hidráulicos.
Todos los equipos deben ser apagados adecuadamente, estacionados con sus frenos de mano accionados y correctamente inmovilizados antes de que los trabajadores de mantenimiento puedan realizar sus tareas alrededor o debajo de los mismos.

## Slide 54: ¡Verifique la Altura!

## Slide 55
Cuidado con las Líneas Eléctricas

## Slide 56: ¡AY!

## Slide 57
Este camión chocó con una línea eléctrica de alto voltaje.
El conductor del camión entró en pánico y saltó del mismo. Afortunadamente, se salvó.
Más tarde, alguien intentó volver a subir al camión sólo para hacer descender la plataforma, tocó el suelo y el camión al mismo tiempo y falleció.
Notes: Este camión chocó con una línea eléctrica de alto voltaje. El conductor del camión entró en pánico y saltó del mismo. Afortunadamente, el conductor se salvó, pero más tarde, alguien intentó volver a subir al camión sólo para hacer descender la plataforma, tocó el suelo y el camión al mismo tiempo y falleció.

## Slide 58: Líneas Eléctricas Aéreas
Esté siempre atento a las líneas eléctricas aéreas.
Los camiones de tumba, los brazos de las excavadoras, los cubos de carga, etc., pueden enganchar las líneas y crear un contacto eléctrico.
Se debe mantener al menos un espacio libre de 10 pies con respecto a los cables aéreos de menos de 50 kV.
Para cables de más de 50 kV, se debe agregar un espacio libre de 0,4 pulgadas por cada kV adicional.
Estos cables pueden matarlo si no lo hace.

## Slide 59: ¡El Suelo Puede Estar Caliente!
La electricidad se disipa con la resistencia del suelo
A medida que disminuye el voltaje, se desarrolla un campo alrededor de la máquina electrificada
Si cruza sobre una línea de voltaje desigual, puede resultar electrocutado
Notes: Hable acerca del proceso de dispersión del voltaje por la resistencia del suelo. Se pueden generar campos energéticos alrededor del objeto conectado a tierra. Si una persona cruza por dos niveles de voltaje diferentes o toca un objeto que se encuentra en un nivel diferente, la electricidad puede atravesar el cuerpo.

## Slide 60: Si se Produce el Contacto
Permanezca dentro de la máquina de ser posible
Advierta a los demás para que se mantengan alejados
Notifique a la compañía de electricidad inmediatamente
Intente alejarse, pero asegúrese de que la línea no se encuentre “conectada”
Notes: Los sistemas de distribución de energía muchas veces tienen cortadores de circuitos incluidos.
Estos son relevadores que desconectarán los sistemas por un período de tiempo (Generalmente de 3 a 30 segundos) para permitir que algún objeto, como una rama de árbol, caiga fuera de los mismos.
Estos relevadores reprogramarán luego la línea, que volverá a tener electricidad.
Ésto puede suceder 2 o 3 veces antes de que el cortador desconecte el sistema por completo para que quede sin electricidad hasta que se lo vuelva a programar manualmente.

## Slide 61: Procedimientos de Salvataje
Si se ve obligado a salir, salte con sus pies juntos
No toque la máquina
Salte o arrastre los pies hasta salir del área

## Slide 62
Decidí hacer la vista gorda…

## Slide 63
Ese día podría haber salvado una vida,
pero decidí hacer la vista gorda.
No fue porque no me importara;
tenía el tiempo y me encontraba allí.
Pero no quise pasar por tonto,
ni discutir por una regla de seguridad.

## Slide 64
Sabía que él había hecho ese mismo trabajo anteriormente,
Si le decía que lo estaba haciendo mal, podría haberse enfadado.
No parecía que podía llegar a pasar.
Yo había hecho lo mismo, él lo sabía.
Así que sacudí la cabeza y seguí de largo.
Él conocía los riesgos tanto como yo.
Se arriesgó y yo lo pasé por alto
Y al hacerlo, lo dejé morir.

## Slide 65
Ese día podría haber salvado una vida,
pero decidí hacer la vista gorda.
Ahora, cada vez que veo a su esposa
sabré que debí haberle salvado la vida.
Que la culpa es algo con lo que debo cargar,
pero que no es algo que haya que compartir.

## Slide 66
Si usted ve que alguien se arriesga,
poniendo en peligro su salud o su vida,
la pregunta que usted haga, o la palabra que usted diga,
podría ayudarles a vivir otro día.
Si usted ve un riesgo y sigue de largo,
entonces esperemos que nunca tenga que decir:
Ese día podría haber salvado una vida,
pero decidí hacer la vista gorda.

## Slide 67: Autor: Don Merrell

## Slide 68: Recuerde: “Es preferible ser cuidadoso 100 veces a que lo maten una”. Mark Twain

## Slide 69: ¿Preguntas?