## Slide 1: Susan Harwood Seguridad en la Zona de Trabajo
Zonas de Trabajo y Control del Tráfico
Módulo 2

## Slide 2: Objetivos de Aprendizaje
Entender los peligros a los que están expuestos los trabajadores en las zonas de trabajo.
Entender los requerimientos de vestimenta de alta visibilidad.
Entender como establecer una zona de trabajo de manera adecuada.
Identificar los requerimientos de OSHA relacionados con la señalización y dispositivos para el control del tráfico.

## Slide 3: ¿Qué Hace que las Zonas de Trabajo sean Diferentes?
Trabajando Cerca y Afectando al Público

## Slide 4: Las Zonas de Trabajo Son Diferentes
La Seguridad del Trabajador se ve Afectada por la Conducta de los Conductores
Leyendo un Libro en la Carretera Interestatal

## Slide 5: Distracciones

## Slide 6
Peligros por Aparcamiento
Automóvil aparcado demasiado cerca de un equipo pesado en funcionamiento
Un incidente entre un automóvil aparcado y una cargadora mecánica
Notes: Esto ilustra cómo pueden surgir problemas a causa de áreas de aparcamiento no designadas para los vehículos personales de los trabajadores. En las etapas de planificación las áreas para el aparcamiento deben estar identificadas y se debe capacitar a todos los trabajadores para que solamente utilicen dichas áreas. El aparcamiento no designado puede llegar a crear conflictos innecesarios dentro de las áreas de trabajo.

## Slide 7: Intrusiones en la Zona de Trabajo
  Barreras físicas limitadas
  Falta de conocimiento/ex-periencia
  Trabajar detrás de barreras inadecuadas
Notes: Fotografías cortesía de Marko Kaar o RW Productions. Usadas con su permiso.
Aproximadamente el 22% de todos los accidentes fatales de trabajadores de la construcción tienen que ver con el haber sido golpeados por algo.
De 1992 a 2000, en el 91% de las 910 muertes de trabajadores en zonas de trabajo participaron vehículos, en su mayoría, camiones de tumba.
Los registros del NIOSH indican que en 2005, 390 trabajadores murieron en incidentes por golpes, conformando el 7% del total de las muertes por causas laborales.
Las lesiones van desde contusiones y laceraciones a fracturas, aplastamiento y muerte.
Las estimaciones actuales dicen que aproximadamente la mitad de las muertes de trabajadores en zonas de trabajo en carreteras son ocasionadas por vehículos de la construcción. Estos accidentes por lo general involucran aplastamiento.

## Slide 8: Factores que Afectan la Capacidad de los Conductores
  La carretera en sí misma
  Alcohol y drogas
  La edad del conductor
  La experiencia del conductor
  Clima
¡Nunca dé por sentado que el conductor lo está viendo!
Notes: El momento en el que el abanderado da por sentado de que un conductor lo/la puede ver, es el momento en que dicha persona resultará herida. ¡Si se ha de suponer algo, suponga que el conductor no lo/la ha visto! Pueden encontrarse bajo influencia de alcohol o drogas, adormecidos o preocupados. Inclusive pueden ser suicidas. La carretera puede estar resbalosa. El sol puede reducir la visibilidad. Todos estos factores afectan la capacidad del conductor para controlar su vehículo.

## Slide 9
Este camión atenuador fue impactado por detrás a 63 mph por un conductor distraído, a pesar de los intentos por parte de los trabajadores de llamar su atención.
Los Trabajadores de Carreteras Se Encuentran En Riesgo
Conductores ebrios
Conductores adormecidos o con capacidades impedidas
Conductores impacientes o imprudentes
Conductores utilizando teléfonos celulares. Otro tipo de conductores distraídos.
Conductores perdidos que buscan indicaciones

## Slide 10
El camión puede estar desplazándose a alta velocidad
El trabajador se encuentra sobre el carril de circulación
Peligro para los Trabajadores de a Pie:
Demasiado próximos al carril de circulación
Notes: Esta diapositiva ilustra una situación donde un trabajador está ubicado parcialmente sobre un carril de circulación, en una posición de rodillas que no le permite responder rápidamente en una situación de emergencia. Además, el trabajador no parece estar consciente de que un gran camión se está acercando, probablemente a gran velocidad, lo que lo coloca en un gran riesgo. El camión ya pareciera estar circulando sobre el margen del camino para evitar atropellar al trabajador. Este ejemplo muestra una situación de muy alto riesgo.

## Slide 11: Peligro para los Trabajadores de a Pie: Tipo de Barrera
No hay barreras rígidas que separen a los trabajadores del tráfico circulante

## Slide 12
Peligros (Visibilidad Pobre)
Es difícil ver a un trabajador que se encuentra a la sombra de un camión
Falta de chaleco/indumentaria de alta visibilidad
Notes: Esto ilustra los peligros relacionados a problemas de visibilidad dentro de una zona de trabajo. La fotografía superior demuestra que los trabajadores pueden no ser vistos si se encuentran a la sombra de un camión, aún durante el día. Si los trabajadores no pueden ser vistos por los conductores del camión, pueden correr peligro de ser atropellados. Una vestimenta de alta visibilidad mejoraría la situación de este trabajador. Además, el trabajador debería permanecer en contacto con los operadores del vehículo para reforzar aún más su seguridad.
La fotografía inferior ilustra la realización de trabajo nocturno, donde un grupo de trabajadores usan chalecos de seguridad reflectantes y son claramente visibles para los camiones que circulan en su dirección. Sin embargo, uno de los trabajadores no está usando vestimenta de alta visibilidad y puede que no sea visto. Además, los trabajadores de este lugar de trabajo no usan cascos, lo cual no es una práctica segura.

## Slide 13: Problemas Comunes
Superficies desparejas
Exposición al tráfico pesado
Equipo en movimiento
Líneas eléctricas
Mano de obra intensiva
Notes: Fotografías cortesía de Marko Kaar o RW Productions. Usadas con su permiso.
Aproximadamente el 80% de los accidentes fatales de trabajadores de la construcción se originan por caídas, ser golpeados por algo, quedar atrapados entre elementos o por choques eléctricos.
También, las lesiones de tejidos blandos (STI, por sus siglas en inglés), que por lo general son desgarros o torceduras, son uno de los tipos más frecuentes de lesiones en este trabajo. Las STI son raramente mortales, pero pueden, y así sucede, tener repercusiones serias en la calidad de vida de los trabajadores y la de sus familias. El asfalto es una superficie dura, por lo que son frecuentes los desgarros y torceduras.
En la pavimentación con asfalto, hallamos a menudo trabajadores a pocos pies, inclusive pulgadas de vehículos que pesan toneladas, circulando a altas velocidades. El personal responsable debe tener un plan de emergencia para afrontar los problemas que resultan de las lesiones.
Las quemaduras pueden ser resultado de un golpe contra el asfalto caliente.

## Slide 14: Siguiendo al Tráfico
Recuerde, usted puede estar “siguiendo al tráfico” en lugares donde los trabajadores no estén prestando la debida atención.

## Slide 15: La Mayor Parte de las Colisiones Fatales Ocurren como Consecuencia del Equipo de Construcción
Los Ministerios de Trabajo de cada Estado, sus trabajadores, etc., se encuentran bajo presiones crecientes para realizar su trabajo de manera que tenga el mínimo impacto posible sobre el tráfico
Esta presión resulta en más trabajo nocturno, agendas de construcción ajustadas y áreas de trabajo más pequeñas

## Slide 16: La Mayor Parte de las Colisiones Fatales Ocurren como Consecuencia del Equipo de Construcción
La combinación de trabajadores de a pie (WOF, por sus siglas en inglés), la operación de grandes piezas de equipo y la circulación de vehículos de suministros desde y hacia una zona de trabajo confinada, genera peligros significativos, especialmente para los WOF.

## Slide 17: ¿Por Qué Se Producen las Muertes de los Trabajadores de Carreteras?

## Slide 18: Tráfico de Equipo y Vehículos de Construcción Dentro de la Zona de Trabajo
Equipo/trabajadores ingresando al tráfico
Carga y descarga de equipos
Notes: Fotografías cortesía de Marko Kaar o RW Productions. Usadas con su permiso.
Aproximadamente el 22% de todos los accidentes fatales de trabajadores de la construcción tienen que ver con el haber sido golpeados por algo.
De 1992 a 2000, en el 91% de las 910 muertes de trabajadores en zonas de trabajo participaron vehículos, en su mayoría, camiones de tumba.
Los registros del NIOSH indican que en 2005, 390 trabajadores murieron en incidentes por golpes, conformando el 7% del total de las muertes por causas laborales.
Las lesiones van desde contusiones y laceraciones a fracturas, aplastamiento y muerte.
Las estimaciones actuales dicen que aproximadamente la mitad de las muertes de trabajadores en zonas de trabajo en carreteras son ocasionadas por vehículos de la construcción. Estos accidentes por lo general involucran aplastamiento.

## Slide 19: Problemas comunes de las zonas de trabajo circulantes
Exposición al tráfico
Avisos limitados
Vehículos múltiples
Alta prioridad/velocidad para terminar la tarea
Requerimientos mayores de mano de obra
Notes: Fotografías cortesía de Marko Kaar o RW Productions. Usadas con su permiso.
Aproximadamente el 80% de los accidentes fatales de trabajadores de la construcción se originan por caídas, ser golpeados por algo, quedar atrapados entre elementos o por choques eléctricos.
También, las lesiones de tejidos blandos (STI, por sus siglas en inglés), que por lo general son desgarros o torceduras, son uno de los tipos más frecuentes de lesiones en este trabajo. Las STI son raramente mortales, pero pueden, y así sucede, tener repercusiones serias en la calidad de vida de los trabajadores y la de sus familias. El concreto es una superficie dura, por lo que los desgarros y torceduras son frecuentes.
En trabajos de corto plazo o circulantes, hallamos a menudo trabajadores a pocos pies, inclusive pulgadas de vehículos que pesan toneladas circulando a altas velocidades. El personal responsable debe tener un plan de emergencia para afrontar los problemas que resultan de las lesiones.
La reparación de superficies involucra el molido/trituración de la superficie antigua, su desecho y la colocación de una nueva superficie.
En estos casos con comunes las fracturas, aplastamientos, entrada de objetos en los ojos y desgarros y torceduras.

## Slide 21: Sitios de Construcción

## Slide 23
Un camión entra al sitio en reversa

## Slide 24: Manejo del Equipo en la Vía Pública

## Slide 25: Una Excavación que Afecta al Tráfico
Necesidad de barricadas y señalización adecuadas

## Slide 26: Trabajo del Equipo en la Vía Pública
Necesidad del control del tráfico.

## Slide 27: Cargas por sobre el Tráfico
Las cargas nunca deben elevarse por sobre el tráfico.
Se requiere control del tráfico,

## Slide 28: Entregas de Materiales
Si se va a bloquear un carril, se requiere de la señalización y control del tráfico adecuados

## Slide 29: Entradas a Construcciones

## Slide 30: Hay dos Agencias Federales que Tienen Interés en la Seguridad en las Zonas de Trabajo

## Slide 31: 1926.200(g)
Carteles de Tráfico.
Las áreas de construcción deberán estar señalizadas con carteles de tráfico legibles en los puntos de riesgo.

## Slide 32: 1926.200(g)(2)
Todos los carteles de control del tráfico o dispositivos utilizados para la protección de los trabajadores de la construcción deberán cumplir con el Artículo VI del Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Tráfico (AMUTCD"), editado en 1988, revisión 3, del 3 de septiembre de 1993, FHWA-SA-94-027, o con el Artículo VI del Manual sobre Dispositivos Uniformes para el Control del Tráfico, Edición del Milenio de diciembre de 2000, FHWA, que se encuentran incorporados por remisión.

## Slide 33: Deben Establecerse Zonas de Trabajo
Las actividades de construcción afectarán en cualquier momento al tráfico de vados, calles o carreteras, incluidos:
    El bloqueo o restricción de carriles
    El trabajo cercano a carriles de circulación
    El tráfico de entrada/salida de sitios de trabajo que afecten al tráfico
El trabajo o las Cargas pasando por encima del tráfico

## Slide 34: ¿Qué es el MUTCD?
El Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Tráfico (MUTCD, por sus siglas en inglés) fue desarrollado para crear un control normalizado durante la construcción de carreteras, su mantenimiento y operaciones en las utilidades (zonas de trabajo).

## Slide 35: Componentes de la Zona de Trabajo
Notes: Ilustración de Marko Kaar.
La planificación siempre es la base del éxito.
La planificación previa comienza cuando se efectúa la licitación. Es en este punto cuando deben identificarse los principales problemas del control de riesgos. Deben incluir la necesidad de materiales propios de la tarea y cualquier habilidad especial que los trabajadores puedan necesitar y que requieran de capacitación específica, tales como “Conciencia de la Zona de Trabajo” o “Ingreso a Espacios Confinados”. Identificar qué piezas de equipo serán necesarias y cuántos operadores se necesitan para cada una. ¿Sus trabajadores poseen las autorizaciones y certificaciones adecuadas para operar el equipo?
Como si se realizara una lista inicial de materiales, deberá revisarse el presupuesto y los problemas de seguridad deberán aparecer por escrito.
El grado de instrucción considerado para cada trabajador debe incluir el concepto de que sean capaces de preguntarse a si mismos antes de comenzar cada tarea: “¿Cómo puedo realizar esto sin causar lesiones o accidentes?”. Aprender a confiar en sus propias respuestas les ayudará a prevenirse de accidentes y lesiones.

## Slide 36
Notes: Señale cada una de las partes de la zona de trabajo y discuta por qué es importante cada una de ellas.
ÁREA DE ADVERTENCIA ANTICIPADA
Le avisa al conductor que se encuentra a punto de enfrentar una condición inusual, de qué tipo de condición se trata y qué acciones debe llevar a cabo.
TRANSICIÓN
Esta es la zona donde el conductor comienza a responder. Por lo general, la respuesta involucra algún tipo de convergencia al tráfico, detención o giro por parte del conductor.
ÁREA DE ACTIVIDADES
Aquí es donde tiene lugar el trabajo real. Cuando resulte factible, deberá establecerse un área de delimitación que se encuentre libre de trabajadores, equipo y materiales, para que pueda servir como un área de recuperación para los conductores que encuentren dificultades dentro del área de transición.
ÁREA DE FINALIZACIÓN
Es aquí donde los conductores retoman la circulación normal. Los desvíos cortos ayudarán a informarle al conductor que se encuentra fuera de la zona de trabajo.

## Slide 37: ¿Qué es un Plan de Control de Tráfico?
Plan Basado en las Prácticas del MUTCD (o Locales/Estatales)
Describe los controles a ser utilizados para movilizar el tráfico vehicular y peatonal a través de una zona de tráfico controlado (zona de trabajo)

## Slide 38
Un Plan de Control del Tráfico (TCP, por sus siglas en inglés) ayuda a movilizar el tráfico de vehículos de manera segura a través o alrededor de zonas de trabajo en carreteras para proteger tanto al público como a los trabajadores.
Planes de Control del Tráfico

## Slide 40
Un TCP deberá incluir procedimientos seguros para aparcar equipo que no está siendo utilizado y vehículos de los empleados.

## Slide 41: Establecimiento de la Zona de Trabajo
Un momento peligroso.
  Total conciencia absoluta
  del tráfico
Establecer la zona con tráfico.
  Comenzar por la señalización
  Seguir con el desvío gradual del tráfico
  Luego con los dispositivos de separación
Desmonte la zona en contra del sentido del tráfico
  Por último, la señalización
¡NO!

## Slide 42
¡INCORRECTO!

## Slide 43: Mantener el Material y el Equipo Alejados: ¡INCORRECTO!

## Slide 44: 1. Advertencia Anticipada
Hágale saber al público que se encuentra trabajando allí
Colóquelas ANTES de comenzar a trabajar
Notes: Sin las advertencias anticipadas, los conductores no esperan encontrarse en dicho lugar. Nunca realice señales sin tener las advertencias anticipadas ubicadas en su sitio.

## Slide 45: ¡INCORRECTO!

## Slide 46: Ejemplo de Señales Típicas de Advertencia
Llame la atención del conductor
    “TRABAJO EN CARRETERA ADELANTE”
    “ZONA DE TRABAJO ADELANTE”
    ABANDERADO ADELANTE
Avíseles cuál es el problema
    ”CARRETERA DE UN SOLO CARRIL ADELANTE”
    Avíseles qué deben hacer
    “ESTÉ PREPARADO PARA DETENERSE”
Notes: Generalmente, la advertencia a los conductores requiere de un proceso en tres etapas para que resulte efectiva. ¡Si solamente se les indica ABANDERADO ADELANTE, puede que los conductores no realicen la convergencia ya que no saben la razón por la que deben hacerlo!

## Slide 47
Dispositivos de Control del Tráfico
Tableros de Mensajes Intercambiables
Noten la Dirección Incorrecta de los Galones
Barreras de Concreto

## Slide 48
Dispositivos de Control del Tráfico
Dispositivos de Iluminación

## Slide 49: Mantenimiento de las Señales
Inspecciónelas con Regularidad
Manténgalas Limpias
Reemplácelas según sea Necesario

## Slide 50: Mantenimiento Deficiente de las Señales
Mantenimiento Deficiente
Señal Ilegible
Señal Hecha a Mano
Señal de Advertencia Anticipada sobre la Zona

## Slide 51: Técnicas Incorrectas para Realizar Señales
La abanderada no está utilizando casco
El abanderado se encuentra sentado mientras trabaja
El abanderado no está realizando señales, no está utilizando casco y está de espaldas al tráfico
Notes: Esta ilustración demuestra varias técnicas incorrectas de realizar señales, incluidas las siguientes: (1) el abanderado no se encuentra sosteniendo la señal para que el mensaje pueda ser leído por los conductores (la señal se encuentra de lado) y también se encuentra ubicado de manera innecesaria sobre los carriles de circulación, tal como se ve en la fotografía superior izquierda; (2) el abanderado se encuentra dirigiendo el tráfico de manera incorrecta, sentado en la parte trasera de una camioneta, tal como se muestra en la fotografía superior derecha; y (3) el abanderado le está dando la espalda al tráfico, tal como se ve en la fotografía central inferior. Además, en todas las fotografías, los abanderados no están usando sus cascos.

## Slide 52: Mantenimiento Deficiente de Dispositivo de Control
Conos Caídos
Galones ubicados en la Dirección Equivocada
al Tráfico

## Slide 53: ¿Está Confundido?

## Slide 54: Vestimenta de Alta Visibilidad
Chaleco altamente visible en colores contrastantes
Casco
  Requerido en algunos estados
Retrorreflectante para realizar señales durante la noche
Notes: La vestimenta debería incluir un chaleco de alta visibilidad. Puede que en su Estado el uso del casco sea obligatorio, pero aunque no lo sea, siempre es una buena idea usarlo. Para realizar señales de noche, la vestimenta debe tener elementos retrorreflectantes. Las vestimentas retrorreflectantes reflejan la luz hacia su punto de origen.

## Slide 55: Vestimenta Clase I
  Para trabajadores que se encuentran separados lo suficiente del tráfico
  La velocidad del tráfico no supera las 25 mph
  Conductores de vehículos de entregas, asistentes de aparcamientos, trabajadores de depósitos
Nota: Esta fotografía tiene solamente propósitos ilustrativos y no representa el Equipo de Protección Individual (PPE, por sus siglas en inglés) adecuado para el trabajo. La mayoría de las veces, la vestimenta Clase 1 NO debería ser utilizada para trabajos en calles o carreteras.
Notes: Fotografías cortesía de Marko Kaar o RW Productions. Usadas con su permiso.
Nota: Esta fotografía tiene solamente propósitos ilustrativos y no representa el Equipo de Protección Individual (PPE, por sus siglas en inglés) adecuado para el trabajo. En la mayoría de los casos, la vestimenta Clase I NO debería ser usada para trabajos en calles o carreteras.
El “Ver y Ser Visto” comienza aquí. Es muy importante que durante la capacitación de los abanderados se enfatice enérgicamente una de las características más valiosas de estas personas: que puedan lograr un contacto visual mutuo con los conductores que se acercan y que comuniquen/ordenen CON FIRMEZA a los conductores el camino a tomar o las acciones a seguir.
La vestimenta de alta visibilidad es adecuada para todos los ambientes de las zonas de trabajo.
Material de apoyo recomendado:
www.workzonesafety.org/
www.cdc.gov/niosh/topics/highwayworkzones/
Este sitio web ofrece una alternativa posible a tener personas reales realizando estas actividades: www.noflag persons.com

## Slide 56: Vestimenta Clase II
  Para trabajadores que deben ser visibles bajo condiciones climáticas adversas
  La velocidad del tráfico se encuentra entre las 25 y 50 mph
  Destinada a oficiales de la ley realizando controles de tráfico, personal de peajes, personal de tierra de aeropuertos, etc.
Notes: Fotografías cortesía de Marko Kaar o RW Productions. Usadas con su permiso.
El “Ver y Ser Visto” comienza aquí. Es muy importante que durante la capacitación de los abanderados se enfatice enérgicamente una de las características más valiosas de estas personas: que puedan lograr un contacto visual mutuo con los conductores que se acercan y que comuniquen/ordenen CON FIRMEZA a los conductores el camino a tomar o las acciones a seguir.
La vestimenta de alta visibilidad es adecuada para todos los ambientes de las zonas de trabajo.
Material de apoyo recomendado:
http://www.workzonesafety.org/
http://www.cdc.gov/niosh/topics/highwayworkzones/
Este sitio web ofrece una alternativa posible a tener personas reales realizando estas actividades: www.noflag persons.com

## Slide 57: Vestimenta Clase III
  El nivel más alto de visibilidad
  Cubre un amplio espectro de condiciones climáticas
  La velocidad del tráfico excede las 50 mph
  Destinada a construcción de carreteras, trabajadores de mantenimiento, personal de agrimensura, etc.
Notes: Fotografías cortesía de Marko Kaar o RW Productions. Usadas con su permiso.
El “Ver y Ser Visto” comienza aquí. Es muy importante que durante la capacitación de los abanderados se enfatice enérgicamente una de las características más valiosas de estas personas: que puedan lograr un contacto visual mutuo con los conductores que se acercan y que comuniquen/ordenen CON FIRMEZA a los conductores el camino a tomar o las acciones a seguir.
La vestimenta de alta visibilidad es adecuada para todos los ambientes de las zonas de trabajo.
Material de apoyo recomendado:
http://www.workzonesafety.org/
http://www.cdc.gov/niosh/topics/highwayworkzones/
Este sitio web ofrece una alternativa posible a tener personas reales realizando estas actividades: www.noflag persons.com

## Slide 58: Trabajo Nocturno

## Slide 59: Trabajo Nocturno
El 25% de todos los accidentes fatales suceden entre las 6 PM y las 6 AM, contabilizando solamente un 9% de horas laborables dentro de este horario
La visibilidad es un factor
Conductores con capacidades impedidas
Fatiga
Notes: Fotografías cortesía de Marko Kaar o RW Productions. Usadas con su permiso.

## Slide 60: Trabajo de Noche
La visibilidad se ve extremadamente reducida de noche.
El riesgo de resultar lesionado o muerto aumenta en la oscuridad.
Además, los conductores pueden estar más cansados, adormecidos y menos atentos.

## Slide 61: Trabajo Nocturno
Visibilidad Reducida para los conductores
Visibilidad Reducida para los trabajadores
Comunicación entre turnos
Conductores con capacidades reducidas o adormecidos

## Slide 62: Trastornos Físicos del Trabajo Nocturno
Trastorno del sueño
Riesgo de lesiones por adormecimiento

## Slide 63: Trabajo de Noche
Use indumentaria de alta visibilidad - Clase III
Tenga una buena iluminación del área de trabajo
Esté consciente de sus alrededores en todo momento

## Slide 64
No se trata de las reglas. ¡Se trata de la vida de las personas!

## Slide 65: ¡HÁGALO CORRECTAMENTE!